Правильных ответов: 10 из 35

БИЛЕТ 1

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?

Начало формы Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом Правильный ответ Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом Неправильный ответ Шины фазы A - красным, фазы B - белым, фазы C - синим цветом Неправильный ответ Шины фазы A - голубым, фазы B - белым, фазы C - красным цветом Неправильный ответ Конец формы

Если коэффициент трансформации больше единицы, то этот трансформатор принято считать:

Начало формы Повышающим Неправильный ответ Понижающим Правильный ответ Возрастающим Неправильный ответ Убывающим Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения относятся к электропомещениям?

Начало формы Помещения, в которых находится электрооборудование с напряжением выше 220 В Неправильный ответ Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала Правильный ответ Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт Неправильный ответ Помещения, в которых находятся любые электроустановки Неправильный ответ Конец формы

Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала?

| Начало формы Не реже одного раза в год Правильный ответ Не реже одного раза в полгода Неправильный ответ Не реже одного раза в три года Неправильный ответ Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ?

Начало формы Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Правильный ответ Конец формы

В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?

Начало формы Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты Неправильный ответ Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление Неправильный ответ Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты Правильный ответ Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях Неправильный ответ Конец формы

Что называется защитным заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством Неправильный ответ Заземление, выполняемое в целях электробезопасности Правильный ответ Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

Начало формы В электроустановках напряжением выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением выше 1000 В Правильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?

| Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В | Правильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

Начало формы Позвонить в скорую помощь Неправильный ответ Произвести отключение электрического тока Правильный ответ Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением Неправильный ответ Приступить к реанимации пострадавшего Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 2

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь проводники защитного заземления в электроустановках?

Начало формы Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине Неправильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов Правильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах Неправильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

Начало формы Не выше 12 В Неправильный ответ Не выше 42 В Неправильный ответ Не выше 50 В Правильный ответ Не выше 127 В Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения относятся к влажным?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% Правильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы

В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

| Начало формы Не позднее 1 недели со дня последней проверки Неправильный ответ | Не позднее 2 недель со дня последней проверки Неправильный ответ Не позднее 3 недель со дня последней проверки Неправильный ответ Не позднее 1 месяца со дня последней проверки Правильный ответ Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Какие работы на воздушных линиях может выполнять по распоряжению работник, имеющий II группу по электробезопасности?

| Начало формы Осмотр воздушных линий, но только в светлое время суток и при благоприятных метеоусловиях Неправильный ответ Противопожарную очистку площадок вокруг опор Неправильный ответ Восстановление постоянных обозначений на опоре Неправильный ответ Замер габаритов угломерными приборами Неправильный ответ Любые из перечисленных работ Правильный ответ | Конец формы |
| --- | --- |

Что понимается под напряжением шага?

Начало формы Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного Неправильный ответ Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека Неправильный ответ Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками Неправильный ответ Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека Правильный ответ Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Правильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Неправильный ответ Фоном служит цвет поверхности бетона Правильный ответ Конец формы

Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

| Начало формы Да, если ему меньше 16 лет Неправильный ответ Нуждается в любом случае Правильный ответ Не нуждается Неправильный ответ | Это может определить только медработник Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

БИЛЕТ 3

Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного тока?

Начало формы Не выше 380/220 В Правильный ответ Не выше 220/127 В Неправильный ответ Не выше 380 В Неправильный ответ Не выше 110 В Неправильный ответ Не выше 42 В Неправильный ответ Конец формы

На какие конструктивные типы делятся двигатели  в зависимости от условий окружающей среды?

Начало формы На открытые, закрытые, защищенные, взрывозащищенные Правильный ответ На открытые, полуоткрытые, закрытые Неправильный ответ На открытые, закрытые, защищенные, пылезащищенные, взрывозащищенные Неправильный ответ На незащищенные, взрывозащищенные, пылезащищенные, влагозащищенные Неправильный ответ Конец формы

Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

| Начало формы Защитными средствами, средствами пожаротушения Неправильный ответ Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи Неправильный ответ Исправным инструментом Неправильный ответ Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи Правильный ответ | Конец формы |
| --- | --- |

Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

| Начало формы При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил Неправильный ответ По требованию органов государственного надзора и контроля Неправильный ответ | При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки Неправильный ответ При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев Неправильный ответ В любом из перечисленных случаев Правильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 15 календарных дней со дня начала работы Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

У кого должны храниться ключи от электроустановок?

| Начало формы На учете у оперативного персонала | Правильный ответ На учете у ремонтного персонала Неправильный ответ На учете у службы главного энергетика Неправильный ответ На учете у службы охраны помещения, в котором находится электроустановка Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет Правильный ответ По графику, но не реже одного раза в три года Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в шесть лет Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в девять лет Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Правильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Конец формы

Каким образом можно определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны к применению?

Начало формы По проколам эксплуатационных испытаний Неправильный ответ По штампу или маркировке на средстве защиты Правильный ответ По бирке, которая приклеивается к средству защиты Неправильный ответ По внешнему виду средств защиты Неправильный ответ Конец формы

Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

| Начало формы Термическое (тепловое) действие Неправильный ответ Механическое действие Неправильный ответ Электролитическое (биохимическое) действие Неправильный ответ Все перечисленные действия относятся к специфическим Правильный ответ | Конец формы |
| --- | --- |

БИЛЕТ 4

Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

Начало формы Цветом Неправильный ответ Знаками или окраской Правильный ответ Принципиальных отличий нет Неправильный ответ Конец формы

Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения Правильный ответ Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей Неправильный ответ Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров Неправильный ответ Конец формы

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

Начало формы Дисциплинарная Неправильный ответ Уголовная Неправильный ответ Административная Неправильный ответ В соответствии с действующим законодательством Правильный ответ Конец формы

Кто относится к оперативному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Правильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?

Начало формы По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности Неправильный ответ Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек Правильный ответ Численность работников определяется производителем работ Неправильный ответ Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ Неправильный ответ Конец формы

Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

Начало формы Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа Неправильный ответ Обеспечить закрытие кнопок Неправильный ответ Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки Неправильный ответ Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы Правильный ответ Конец формы

Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Жилые и административные строения высотой более 60 м Неправильный ответ Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды Неправильный ответ Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения Правильный ответ Все перечисленные объекты Неправильный ответ Конец формы

Что должны сделать работники, обнаружившие неисправность средств защиты?

Начало формы Изъять из эксплуатации, сдать на внеочередной осмотр и испытания Неправильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале об изъятии, сдать на внеочередной осмотр и испытания Неправильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии Правильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале об изъятии, сдать на внеочередной осмотр и испытания, произвести замену средств защиты Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Правильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

Начало формы Постоянный ток Неправильный ответ Переменный ток Правильный ответ Переменный ток частотой 4000 Гц Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 5

На какие типы делятся системы освещения?

Начало формы Основные, рабочие, аварийные Правильный ответ Основные, неосновные, аварийные Неправильный ответ Основные, рабочие, вспомогательные Неправильный ответ Рабочие, вспомогательные, аварийные Неправильный ответ Конец формы

На какие системы делится рабочее освещение?

Начало формы Общее, местное, комбинированное Правильный ответ Общее, местное, аварийное Неправильный ответ Местное, общее, комбинированное, аварийное Неправильный ответ Местное, основное и аварийное Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения называются сухими?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% Правильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы

Какой персонал относится к неэлектротехническому?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала Правильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какую группу электробезопасности должны иметь члены бригады по испытанию электрооборудования?

Начало формы Производитель работ - III, член бригады - III, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Производитель работ - IV, член бригады - III, член бригады, которому поручена охрана - II группу Правильный ответ Производитель работ - V, член бригады - IV, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Производитель работ - IV, член бригады - IV, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Конец формы

Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом?

| Начало формы IV группу Неправильный ответ III группу | Неправильный ответ II группу Правильный ответ Любую группу по электробезопасности Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

Начало формы Металлические трубы водопровода, проложенные в земле Правильный ответ Трубопроводы канализации Неправильный ответ Трубопроводы центрального отопления Неправильный ответ Любые из перечисленных трубопроводов Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

| Начало формы Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые Правильный ответ | Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?

| Начало формы Не включать! Работают люди. | Неправильный ответ Работа под напряжением. Повторно не включать! Неправильный ответ Заземлено. Правильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:

Начало формы 20 мА Неправильный ответ 40 мА Неправильный ответ 60 мА Неправильный ответ 100 мА Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 6

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?

Начало формы Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Правильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - белым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока?

Начало формы К сетям напряжением не выше 220 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 380 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 450 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 660 В Правильный ответ Конец формы

Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

| Начало формы Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли Неправильный ответ Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов Неправильный ответ Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры Неправильный ответ | Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой Неправильный ответ Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью Правильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Какой минимальный стаж работы должен иметь работник со средним специальным образованием при переходе со II группы по электробезопасности на III группу?

| Начало формы 3 месяца в предыдущей группе Неправильный ответ 2 месяца в предыдущей группе Правильный ответ 6 месяцев в предыдущей группе Неправильный ответ 1 месяц в предыдущей группе | Неправильный ответ Не нормируется Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением до и выше 1000 В Неправильный ответ В любых электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений Правильный ответ Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках Неправильный ответ Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м Неправильный ответ Любые из перечисленных работ Неправильный ответ Конец формы

Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

| Начало формы По графику, но не реже одного раза в месяц Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев Правильный ответ По графику, но не реже одного раза в девять месяцев Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в год Неправильный ответ | Конец формы |
| --- | --- |

Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

Начало формы Не реже одного раза в месяц Неправильный ответ Не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ Не реже одного раза в шесть месяцев Правильный ответ Не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?

Начало формы Не включать! Работают люди. Неправильный ответ Работа под напряжением. Повторно не включать! Неправильный ответ Заземлено. Неправильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Правильный ответ Конец формы

В каком максимальном радиусе от месте касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

Начало формы Непосредственно в месте касания земли Неправильный ответ В радиусе 5 м от места касания Неправильный ответ В радиусе 8 м от места касания Правильный ответ В радиусе 2 м от места касания Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 7

Для чего применяются плавкие предохранители?

Начало формы Для защиты электрических устройств низкого напряжения от повреждений токами короткого замыкания Правильный ответ Для защиты электрических устройств высокого напряжения от повреждений токами короткого замыкания Неправильный ответ Для защиты электрических устройств любого напряжения от перенапряжений Неправильный ответ Конец формы

Каким светом светятся трубки люминесцентной лампы, заполненной аргоном?

| Начало формы Красным Неправильный ответ | Белым Неправильный ответ Желтым Неправильный ответ Голубым Правильный ответ Бледно-розовым Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

| Начало формы Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В | Правильный ответ Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ Неправильный ответ Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В Неправильный ответ Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В Неправильный ответ | Конец формы |
| --- | --- | --- |

Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?

Начало формы Не реже одного раза в год Правильный ответ Не реже одного раза в два года Неправильный ответ Не реже одного раза в три года Неправильный ответ Не реже одного раза в пять лет Неправильный ответ Конец формы

Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

| Начало формы Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы Неправильный ответ Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения Неправильный ответ Работы при отключенных автоматических выключателях Неправильный ответ | Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы Правильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди" Правильный ответ "Не открывать! Работают люди" Неправильный ответ "Работа под напряжением! Повторно не включать!" Неправильный ответ Конец формы

Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

Начало формы Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) Неправильный ответ Металлические элементы типа водосточных труб Неправильный ответ Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм Неправильный ответ Любые элементы из перечисленных Правильный ответ Конец формы

Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

Начало формы Можно Неправильный ответ Не допускается Правильный ответ Можно, при отсутствии внешних повреждений Неправильный ответ Можно, с разрешения непосредственного руководителя Неправильный ответ Конец формы

Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

| Начало формы Путем скручивания их в сторону пальцев Правильный ответ Путем растяжки и визуального осмотра Неправильный ответ Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха Неправильный ответ Путем проведения электрических испытаний | Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

| Начало формы Также как по обычной земле Неправильный ответ "Гусиным шагом" Правильный ответ Большими шагами очень быстро Неправильный ответ | Не имеет значения как идти Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

БИЛЕТ 8

Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Начало формы Обозначаются буквой N и зеленым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и белым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Правильный ответ Обозначаются буквой N и желтым цветом Неправильный ответ Конец формы

С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?

| Начало формы С глухозаземленной нейтралью | Неправильный ответ С эффективно заземленной нейтралью Неправильный ответ С изолированной нейтралью Правильный ответ С любой из перечисленных видов нейтрали Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

Начало формы МЧС Неправильный ответ Ростехнадзор Правильный ответ Главгосэнергонадзор Неправильный ответ Роспотребнадзор Неправильный ответ Конец формы

Сколько существует групп допуска  по электробезопасности?

Начало формы Три Неправильный ответ Четыре Неправильный ответ Пять Правильный ответ Шесть Неправильный ответ Конец формы

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

Начало формы Вводный Неправильный ответ Первичный на рабочем месте Неправильный ответ Целевой Правильный ответ Повторный Неправильный ответ Конец формы

Кто допускается к выполнению электросварочных работ?

Начало формы Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже II Правильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже III Неправильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности III или IV Неправильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний безопасности выполнения работ Неправильный ответ Конец формы

Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

Начало формы Защитное заземление Правильный ответ Ограждения и оболочки Неправильный ответ Основная изоляция токоведущих частей Неправильный ответ Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Правильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Правильный ответ Фоном служит цвет двери трансформатора Неправильный ответ Конец формы

Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

Начало формы Постоянный ток Неправильный ответ Переменный ток Правильный ответ Переменный ток частотой 4000 Гц Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 9

Какая электроустановка считается действующей?

| Начало формы Исправная электроустановка Неправильный ответ Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов Правильный ответ Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации Неправильный ответ Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В Неправильный ответ | Конец формы |
| --- | --- |

Если коэффициент трансформации меньше единицы, то этот трансформатор принято считать:

Начало формы Повышающим Правильный ответ Понижающим Неправильный ответ Возрастающим Неправильный ответ Убывающим Неправильный ответ Конец формы

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Начало формы Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок Правильный ответ Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к электротехнологическому персоналу?

Начало формы Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники Правильный ответ Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок Неправильный ответ Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования Неправильный ответ Персонал, который не попадает под определение электротехнического Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В?

Начало формы Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III Правильный ответ Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III Неправильный ответ Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже II Неправильный ответ Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности II или III Неправильный ответ Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди" Неправильный ответ "Не открывать! Работают люди" Правильный ответ "Работа под напряжением! Повторно не включать!" Неправильный ответ Конец формы

В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен?

Начало формы Если разрушено более 90 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 80 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 70 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 60 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 50 % его сечения Правильный ответ Конец формы

Для чего предназначены защитные каски?

Начало формы Для защиты головы работающего от механических повреждений Неправильный ответ Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей Неправильный ответ Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В Неправильный ответ Для защиты от всего перечисленного Правильный ответ Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"?

Начало формы К запрещающим Неправильный ответ К предупреждающим Правильный ответ К предписывающим Неправильный ответ К указательным Неправильный ответ Конец формы

В каком максимальном радиусе от месте касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

Начало формы Непосредственно в месте касания земли Неправильный ответ В радиусе 5 м от места касания Неправильный ответ В радиусе 8 м от места касания Правильный ответ В радиусе 2 м от места касания Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 10

Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам?

Начало формы Должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только с помощью ключей или инструментов Правильный ответ Они должны иметь свободный доступ Неправильный ответ Особых требований правилами не предусматривается Неправильный ответ Конец формы

Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?

Начало формы Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий Правильный ответ Делятся на 3 класса - первый, второй и третий Неправильный ответ Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый Неправильный ответ Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй Неправильный ответ Конец формы

На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?

Начало формы На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В Правильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно Неправильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций Неправильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В Неправильный ответ Конец формы

На какие группы подразделяется электротехнический персонал организации?

| Начало формы На оперативный, административный и ремонтный Неправильный ответ | На административно-технический и оперативно-ремонтный Неправильный ответ На оперативный, административно-технический, оперативно-ремонтный и ремонтный Правильный ответ На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки?

| Начало формы Не ниже II группы Неправильный ответ Не ниже III группы Правильный ответ II или III группу | Неправильный ответ IV группу Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Кто имеет право единолично проводить уборку помещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены?

| Начало формы Работник, имеющий II группу по электробезопасности | Правильный ответ Работник, имеющий III группу по электробезопасности Неправильный ответ Работник, имеющий I группу по электробезопасности Неправильный ответ Работник организации, отвечающий за уборку данного помещения Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты?

| Начало формы Один раз в год по графику Неправильный ответ Один раз в год перед началом грозового сезона Правильный ответ Один раз в три месяца Неправильный ответ | Один раз в три года Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Какие средства защиты относятся к индивидуальным?

Начало формы Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная Правильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

Начало формы В электроустановках напряжением не выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 220 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 1000 В Неправильный ответ Применение контрольных ламп запрещается Правильный ответ Конец формы

Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

| Начало формы Да, если ему меньше 16 лет Неправильный ответ | Нуждается в любом случае Правильный ответ Не нуждается Неправильный ответ Это может определить только медработник Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

БИЛЕТ 11

Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного тока?

Начало формы Не выше 380/220 В Правильный ответ Не выше 220/127 В Неправильный ответ Не выше 380 В Неправильный ответ Не выше 110 В Неправильный ответ Не выше 42 В Неправильный ответ Конец формы

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

Начало формы Не выше 12 В Неправильный ответ Не выше 42 В Неправильный ответ Не выше 50 В Правильный ответ Не выше 127 В Неправильный ответ Конец формы

На кого распространяются Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок?

Начало формы На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки Неправильный ответ На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения Правильный ответ На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок Неправильный ответ На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Правильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки?

Начало формы Не ниже II группы Неправильный ответ Не ниже III группы Правильный ответ II или III группу Неправильный ответ IV группу Неправильный ответ Конец формы

Кто допускается к выполнению электросварочных работ?

Начало формы Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже II Правильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже III Неправильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности III или IV Неправильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний безопасности выполнения работ Неправильный ответ Конец формы

Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

Начало формы Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока Правильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока Неправильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока Неправильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Правильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Неправильный ответ Фоном служит цвет поверхности бетона Правильный ответ Конец формы

Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:

Начало формы 20 мА Неправильный ответ 40 мА Неправильный ответ 60 мА Неправильный ответ 100 мА Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 12

Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения Правильный ответ Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей Неправильный ответ Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров Неправильный ответ Конец формы

На какие типы делятся системы освещения?

| Начало формы Основные, рабочие, аварийные Правильный ответ Основные, неосновные, аварийные Неправильный ответ Основные, рабочие, вспомогательные | Неправильный ответ Рабочие, вспомогательные, аварийные Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

| Начало формы Принять меры по устранению неполадок Неправильный ответ Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю Правильный ответ Вызвать ремонтную службу Неправильный ответ Самостоятельно устранить неисправности Неправильный ответ | Конец формы |
| --- | --- |

Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Правильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 15 календарных дней со дня начала работы Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди" Неправильный ответ "Не открывать! Работают люди" Правильный ответ "Работа под напряжением! Повторно не включать!" Неправильный ответ Конец формы

Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

Начало формы Сваркой Правильный ответ Болтовым соединением Неправильный ответ Фланцевым соединением Неправильный ответ Любым подручным способом Неправильный ответ Конец формы

Что должны сделать работники, обнаружившие неисправность средств защиты?

Начало формы Изъять из эксплуатации, сдать на внеочередной осмотр и испытания Неправильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале об изъятии, сдать на внеочередной осмотр и испытания Неправильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии Правильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале об изъятии, сдать на внеочередной осмотр и испытания, произвести замену средств защиты Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

| Начало формы В электроустановках напряжением не выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 220 В Неправильный ответ | В электроустановках напряжением не выше 1000 В Неправильный ответ Применение контрольных ламп запрещается Правильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

Начало формы Также как по обычной земле Неправильный ответ "Гусиным шагом" Правильный ответ Большими шагами очень быстро Неправильный ответ Не имеет значения как идти Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 13

Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам?

Начало формы Должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только с помощью ключей или инструментов Правильный ответ Они должны иметь свободный доступ Неправильный ответ Особых требований правилами не предусматривается Неправильный ответ Конец формы

Если коэффициент трансформации меньше единицы, то этот трансформатор принято считать:

| Начало формы Повышающим Правильный ответ Понижающим Неправильный ответ Возрастающим Неправильный ответ Убывающим | Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Какие помещения называются сырыми?

| Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% Правильный ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Кто относится к оперативному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Правильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ?

Начало формы Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Правильный ответ Конец формы

Какие работы на воздушных линиях может выполнять по распоряжению работник, имеющий II группу по электробезопасности?

Начало формы Осмотр воздушных линий, но только в светлое время суток и при благоприятных метеоусловиях Неправильный ответ Противопожарную очистку площадок вокруг опор Неправильный ответ Восстановление постоянных обозначений на опоре Неправильный ответ Замер габаритов угломерными приборами Неправильный ответ Любые из перечисленных работ Правильный ответ Конец формы

Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

Начало формы Из черной или оцинкованной стали или меди Правильный ответ Из меди и алюминия Неправильный ответ Из стали, меди и алюминия Неправильный ответ Из оцинкованной стали и алюминия Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые Правильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения Неправильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Правильный ответ Фоном служит цвет двери трансформатора Неправильный ответ Конец формы

Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

| Начало формы Термическое (тепловое) действие Неправильный ответ Механическое действие Неправильный ответ Электролитическое (биохимическое) действие Неправильный ответ | Все перечисленные действия относятся к специфическим Правильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

БИЛЕТ 14

С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?

| Начало формы С глухозаземленной нейтралью Неправильный ответ С эффективно заземленной нейтралью | Неправильный ответ С изолированной нейтралью Правильный ответ С любой из перечисленных видов нейтрали Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

На какие системы делится рабочее освещение?

Начало формы Общее, местное, комбинированное Правильный ответ Общее, местное, аварийное Неправильный ответ Местное, общее, комбинированное, аварийное Неправильный ответ Местное, основное и аварийное Неправильный ответ Конец формы

За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

Начало формы За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок Неправильный ответ За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Правильный ответ За невыполнение требований должностной инструкции Неправильный ответ За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Неправильный ответ Конец формы

Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала?

| Начало формы Не реже одного раза в год Правильный ответ Не реже одного раза в полгода Неправильный ответ Не реже одного раза в три года Неправильный ответ Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением до и выше 1000 В Неправильный ответ В любых электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений Правильный ответ Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках Неправильный ответ Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м Неправильный ответ Любые из перечисленных работ Неправильный ответ Конец формы

Что называется рабочим заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством Неправильный ответ Заземление, выполняемое в целях электробезопасности Неправильный ответ Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) Правильный ответ Конец формы

Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

Начало формы Можно Неправильный ответ Не допускается Правильный ответ Можно, при отсутствии внешних повреждений Неправильный ответ Можно, с разрешения непосредственного руководителя Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Правильный ответ Конец формы

Какие существуют основные "петли тока" - пути для прохождения электрического тока через тело человека?

Начало формы Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога Правильный ответ Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-туловище Неправильный ответ Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога, голова-туловище Неправильный ответ Рука-рука, левая рука-нога, левая рука-голова, нога-нога, голова-нога Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 15

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь проводники защитного заземления в электроустановках?

Начало формы Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине Неправильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов Правильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах Неправильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Если коэффициент трансформации больше единицы, то этот трансформатор принято считать:

Начало формы Повышающим Неправильный ответ Понижающим Правильный ответ Возрастающим Неправильный ответ Убывающим Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения относятся к влажным?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% Правильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы

Какой минимальный стаж работы должен иметь работник со средним специальным образованием при переходе со II группы по электробезопасности на III группу?

Начало формы 3 месяца в предыдущей группе Неправильный ответ 2 месяца в предыдущей группе Правильный ответ 6 месяцев в предыдущей группе Неправильный ответ 1 месяц в предыдущей группе Неправильный ответ Не нормируется Неправильный ответ Конец формы

На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

| Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ | Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Какую группу электробезопасности должны иметь члены бригады по испытанию электрооборудования?

Начало формы Производитель работ - III, член бригады - III, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Производитель работ - IV, член бригады - III, член бригады, которому поручена охрана - II группу Правильный ответ Производитель работ - V, член бригады - IV, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Производитель работ - IV, член бригады - IV, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Конец формы

Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?

| Начало формы Жилые и административные строения | Неправильный ответ Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды Правильный ответ Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства Неправильный ответ | Все объекты Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- | --- |

Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

| Начало формы Путем скручивания их в сторону пальцев Правильный ответ Путем растяжки и визуального осмотра Неправильный ответ | Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха Неправильный ответ Путем проведения электрических испытаний Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

Для чего предназначены защитные каски?

Начало формы Для защиты головы работающего от механических повреждений Неправильный ответ Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей Неправильный ответ Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В Неправильный ответ Для защиты от всего перечисленного Правильный ответ Конец формы

Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

| Начало формы Постоянный ток Неправильный ответ Переменный ток | Правильный ответ Переменный ток частотой 4000 Гц Неправильный ответ Конец формы |
| --- | --- |

БИЛЕТ 16

Какая электроустановка считается действующей?

Начало формы Исправная электроустановка Неправильный ответ Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов Правильный ответ Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации Неправильный ответ Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В Неправильный ответ Конец формы

К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока?

Начало формы К сетям напряжением не выше 220 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 380 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 450 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 660 В Правильный ответ Конец формы

Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

Начало формы Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В Правильный ответ Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ Неправильный ответ Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В Неправильный ответ Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В Неправильный ответ Конец формы

На какие группы подразделяется электротехнический персонал организации?

Начало формы На оперативный, административный и ремонтный Неправильный ответ На административно-технический и оперативно-ремонтный Неправильный ответ На оперативный, административно-технический, оперативно-ремонтный и ремонтный Правильный ответ На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный Неправильный ответ Конец формы

Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

Начало формы Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы Неправильный ответ Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения Неправильный ответ Работы при отключенных автоматических выключателях Неправильный ответ Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы Правильный ответ Конец формы

Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? Дайте наиболее полный ответ.

Начало формы Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации Неправильный ответ Допуск к работе и надзор во время работы Неправильный ответ Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы Неправильный ответ Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы Правильный ответ Конец формы

Что называется защитным заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством Неправильный ответ Заземление, выполняемое в целях электробезопасности Правильный ответ Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

Начало формы В электроустановках напряжением выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением выше 1000 В Правильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Правильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

В каком максимальном радиусе от месте касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

Начало формы Непосредственно в месте касания земли Неправильный ответ В радиусе 5 м от места касания Неправильный ответ В радиусе 8 м от места касания Правильный ответ В радиусе 2 м от места касания Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 17

Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

Начало формы Цветом Неправильный ответ Знаками или окраской Правильный ответ Принципиальных отличий нет Неправильный ответ Конец формы

Для чего применяются плавкие предохранители?

Начало формы Для защиты электрических устройств низкого напряжения от повреждений токами короткого замыкания Правильный ответ Для защиты электрических устройств высокого напряжения от повреждений токами короткого замыкания Неправильный ответ Для защиты электрических устройств любого напряжения от перенапряжений Неправильный ответ Конец формы

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

Начало формы Дисциплинарная Неправильный ответ Уголовная Неправильный ответ Административная Неправильный ответ В соответствии с действующим законодательством Правильный ответ Конец формы

Сколько существует групп допуска  по электробезопасности?

Начало формы Три Неправильный ответ Четыре Неправильный ответ Пять Правильный ответ Шесть Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В?

Начало формы Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III Правильный ответ Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III Неправильный ответ Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже II Неправильный ответ Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности II или III Неправильный ответ Конец формы

У кого должны храниться ключи от электроустановок?

Начало формы На учете у оперативного персонала Правильный ответ На учете у ремонтного персонала Неправильный ответ На учете у службы главного энергетика Неправильный ответ На учете у службы охраны помещения, в котором находится электроустановка Неправильный ответ Конец формы

Что понимается под напряжением шага?

Начало формы Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного Неправильный ответ Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека Неправильный ответ Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками Неправильный ответ Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека Правильный ответ Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?

Начало формы Не включать! Работают люди. Правильный ответ Стой! Напряжение. Неправильный ответ Не влезай! Убьет. Неправильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Неправильный ответ Конец формы

Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

Начало формы Да, если ему меньше 16 лет Неправильный ответ Нуждается в любом случае Правильный ответ Не нуждается Неправильный ответ Это может определить только медработник Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 18

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?

Начало формы Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Правильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - белым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения Неправильный ответ Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей Правильный ответ Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров Неправильный ответ Конец формы

На кого распространяются Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок?

Начало формы На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки Неправильный ответ На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения Правильный ответ На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок Неправильный ответ На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Правильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом?

Начало формы IV группу Неправильный ответ III группу Неправильный ответ II группу Правильный ответ Любую группу по электробезопасности Неправильный ответ Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди" Правильный ответ "Не открывать! Работают люди" Неправильный ответ "Работа под напряжением! Повторно не включать!" Неправильный ответ Конец формы

Что называется рабочим заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством Неправильный ответ Заземление, выполняемое в целях электробезопасности Неправильный ответ Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) Правильный ответ Конец формы

Каким образом можно определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны к применению?

Начало формы По проколам эксплуатационных испытаний Неправильный ответ По штампу или маркировке на средстве защиты Правильный ответ По бирке, которая приклеивается к средству защиты Неправильный ответ По внешнему виду средств защиты Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?

Начало формы Не включать! Работают люди. Неправильный ответ Работа под напряжением. Повторно не включать! Неправильный ответ Заземлено. Неправильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Правильный ответ Конец формы

Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

Начало формы Позвонить в скорую помощь Неправильный ответ Произвести отключение электрического тока Правильный ответ Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением Неправильный ответ Приступить к реанимации пострадавшего Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 19

На какие конструктивные типы делятся двигатели  в зависимости от условий окружающей среды?

Начало формы На открытые, закрытые, защищенные, взрывозащищенные Правильный ответ На открытые, полуоткрытые, закрытые Неправильный ответ На открытые, закрытые, защищенные, пылезащищенные, взрывозащищенные Неправильный ответ На незащищенные, взрывозащищенные, пылезащищенные, влагозащищенные Неправильный ответ Конец формы

Каким светом светятся трубки люминесцентной лампы, заполненной аргоном?

Начало формы Красным Неправильный ответ Белым Неправильный ответ Желтым Неправильный ответ Голубым Правильный ответ Бледно-розовым Неправильный ответ Конец формы

Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

Начало формы Защитными средствами, средствами пожаротушения Неправильный ответ Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи Неправильный ответ Исправным инструментом Неправильный ответ Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи Правильный ответ Конец формы

Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

Начало формы При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил Неправильный ответ По требованию органов государственного надзора и контроля Неправильный ответ При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки Неправильный ответ При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев Неправильный ответ В любом из перечисленных случаев Правильный ответ Конец формы

Кто имеет право единолично проводить уборку помещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены?

Начало формы Работник, имеющий II группу по электробезопасности Правильный ответ Работник, имеющий III группу по электробезопасности Неправильный ответ Работник, имеющий I группу по электробезопасности Неправильный ответ Работник организации, отвечающий за уборку данного помещения Неправильный ответ Конец формы

Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?

Начало формы По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности Неправильный ответ Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек Правильный ответ Численность работников определяется производителем работ Неправильный ответ Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ Неправильный ответ Конец формы

Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в месяц Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев Правильный ответ По графику, но не реже одного раза в девять месяцев Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к индивидуальным?

Начало формы Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная Правильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная Неправильный ответ Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"?

Начало формы К запрещающим Неправильный ответ К предупреждающим Правильный ответ К предписывающим Неправильный ответ К указательным Неправильный ответ Конец формы

Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

Начало формы Также как по обычной земле Неправильный ответ "Гусиным шагом" Правильный ответ Большими шагами очень быстро Неправильный ответ Не имеет значения как идти Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 20

Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Начало формы Обозначаются буквой N и зеленым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и белым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Правильный ответ Обозначаются буквой N и желтым цветом Неправильный ответ Конец формы

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?

Начало формы Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом Правильный ответ Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом Неправильный ответ Шины фазы A - красным, фазы B - белым, фазы C - синим цветом Неправильный ответ Шины фазы A - голубым, фазы B - белым, фазы C - красным цветом Неправильный ответ Конец формы

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Начало формы Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок Правильный ответ Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к электротехнологическому персоналу?

Начало формы Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники Правильный ответ Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок Неправильный ответ Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования Неправильный ответ Персонал, который не попадает под определение электротехнического Неправильный ответ Конец формы

В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?

Начало формы Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты Неправильный ответ Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление Неправильный ответ Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты Правильный ответ Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях Неправильный ответ Конец формы

Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

Начало формы Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа Неправильный ответ Обеспечить закрытие кнопок Неправильный ответ Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки Неправильный ответ Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы Правильный ответ Конец формы

Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

Начало формы Сваркой Правильный ответ Болтовым соединением Неправильный ответ Фланцевым соединением Неправильный ответ Любым подручным способом Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Правильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Конец формы

Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

Начало формы Не реже одного раза в месяц Неправильный ответ Не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ Не реже одного раза в шесть месяцев Правильный ответ Не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

Какие существуют основные "петли тока" - пути для прохождения электрического тока через тело человека?

Начало формы Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога Правильный ответ Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-туловище Неправильный ответ Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога, голова-туловище Неправильный ответ Рука-рука, левая рука-нога, левая рука-голова, нога-нога, голова-нога Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 21

Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного тока?

Начало формы Не выше 380/220 В Правильный ответ Не выше 220/127 В Неправильный ответ Не выше 380 В Неправильный ответ Не выше 110 В Неправильный ответ Не выше 42 В Неправильный ответ Конец формы

Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам?

Начало формы Должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только с помощью ключей или инструментов Правильный ответ Они должны иметь свободный доступ Неправильный ответ Особых требований правилами не предусматривается Неправильный ответ Конец формы

Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

Начало формы Принять меры по устранению неполадок Неправильный ответ Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю Правильный ответ Вызвать ремонтную службу Неправильный ответ Самостоятельно устранить неисправности Неправильный ответ Конец формы

Какой персонал относится к неэлектротехническому?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала Правильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право единолично проводить уборку помещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены?

Начало формы Работник, имеющий II группу по электробезопасности Правильный ответ Работник, имеющий III группу по электробезопасности Неправильный ответ Работник, имеющий I группу по электробезопасности Неправильный ответ Работник организации, отвечающий за уборку данного помещения Неправильный ответ Конец формы

В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?

Начало формы Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты Неправильный ответ Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление Неправильный ответ Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты Правильный ответ Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях Неправильный ответ Конец формы

Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

Начало формы Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) Неправильный ответ Металлические элементы типа водосточных труб Неправильный ответ Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм Неправильный ответ Любые элементы из перечисленных Правильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Правильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?

Начало формы Не включать! Работают люди. Неправильный ответ Работа под напряжением. Повторно не включать! Неправильный ответ Заземлено. Правильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Неправильный ответ Конец формы

Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:

Начало формы 20 мА Неправильный ответ 40 мА Неправильный ответ 60 мА Неправильный ответ 100 мА Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 22

На какие типы делятся системы освещения?

Начало формы Основные, рабочие, аварийные Правильный ответ Основные, неосновные, аварийные Неправильный ответ Основные, рабочие, вспомогательные Неправильный ответ Рабочие, вспомогательные, аварийные Неправильный ответ Конец формы

Каким светом светятся трубки люминесцентной лампы, заполненной аргоном?

Начало формы Красным Неправильный ответ Белым Неправильный ответ Желтым Неправильный ответ Голубым Правильный ответ Бледно-розовым Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения называются сухими?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% Правильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы

В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

Начало формы Не позднее 1 недели со дня последней проверки Неправильный ответ Не позднее 2 недель со дня последней проверки Неправильный ответ Не позднее 3 недель со дня последней проверки Неправильный ответ Не позднее 1 месяца со дня последней проверки Правильный ответ Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки Неправильный ответ Конец формы

Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

Начало формы Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы Неправильный ответ Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения Неправильный ответ Работы при отключенных автоматических выключателях Неправильный ответ Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы Правильный ответ Конец формы

Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? Дайте наиболее полный ответ.

Начало формы Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации Неправильный ответ Допуск к работе и надзор во время работы Неправильный ответ Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы Неправильный ответ Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы Правильный ответ Конец формы

Что понимается под напряжением прикосновения?

Начало формы Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного Правильный ответ Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека Неправильный ответ Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками Неправильный ответ Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека Неправильный ответ Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом Неправильный ответ Конец формы

Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

Начало формы Не реже одного раза в месяц Неправильный ответ Не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ Не реже одного раза в шесть месяцев Правильный ответ Не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

Начало формы Можно Неправильный ответ Не допускается Правильный ответ Можно, при отсутствии внешних повреждений Неправильный ответ Можно, с разрешения непосредственного руководителя Неправильный ответ Конец формы

Какие существуют основные "петли тока" - пути для прохождения электрического тока через тело человека?

Начало формы Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога Правильный ответ Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-туловище Неправильный ответ Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога, голова-туловище Неправильный ответ Рука-рука, левая рука-нога, левая рука-голова, нога-нога, голова-нога Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 23

Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?

Начало формы Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий Правильный ответ Делятся на 3 класса - первый, второй и третий Неправильный ответ Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый Неправильный ответ Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй Неправильный ответ Конец формы

Если коэффициент трансформации больше единицы, то этот трансформатор принято считать:

Начало формы Повышающим Неправильный ответ Понижающим Правильный ответ Возрастающим Неправильный ответ Убывающим Неправильный ответ Конец формы

За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

Начало формы За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок Неправильный ответ За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Правильный ответ За невыполнение требований должностной инструкции Неправильный ответ За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Неправильный ответ Конец формы

Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала?

Начало формы Не реже одного раза в год Правильный ответ Не реже одного раза в полгода Неправильный ответ Не реже одного раза в три года Неправильный ответ Не реже одного раза в пять лет Неправильный ответ Конец формы

Кто допускается к выполнению электросварочных работ?

Начало формы Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже II Правильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности не ниже III Неправильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний, имеющие соответствующие удостоверения и группу по электробезопасности III или IV Неправильный ответ Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний безопасности выполнения работ Неправильный ответ Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди" Правильный ответ "Не открывать! Работают люди" Неправильный ответ "Работа под напряжением! Повторно не включать!" Неправильный ответ Конец формы

Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет Правильный ответ По графику, но не реже одного раза в три года Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в шесть лет Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в девять лет Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые Правильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?

Начало формы Не включать! Работают люди. Правильный ответ Стой! Напряжение. Неправильный ответ Не влезай! Убьет. Неправильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Неправильный ответ Конец формы

Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:

Начало формы 20 мА Неправильный ответ 40 мА Неправильный ответ 60 мА Неправильный ответ 100 мА Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 24

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?

Начало формы Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом Правильный ответ Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом Неправильный ответ Шины фазы A - красным, фазы B - белым, фазы C - синим цветом Неправильный ответ Шины фазы A - голубым, фазы B - белым, фазы C - красным цветом Неправильный ответ Конец формы

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?

Начало формы Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Правильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - белым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

Начало формы МЧС Неправильный ответ Ростехнадзор Правильный ответ Главгосэнергонадзор Неправильный ответ Роспотребнадзор Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Правильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ?

Начало формы Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Правильный ответ Конец формы

Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?

Начало формы По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности Неправильный ответ Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек Правильный ответ Численность работников определяется производителем работ Неправильный ответ Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ Неправильный ответ Конец формы

Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Жилые и административные строения Неправильный ответ Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды Правильный ответ Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства Неправильный ответ Все объекты Неправильный ответ Конец формы

Каким образом можно определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны к применению?

Начало формы По проколам эксплуатационных испытаний Неправильный ответ По штампу или маркировке на средстве защиты Правильный ответ По бирке, которая приклеивается к средству защиты Неправильный ответ По внешнему виду средств защиты Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

Начало формы Термическое (тепловое) действие Неправильный ответ Механическое действие Неправильный ответ Электролитическое (биохимическое) действие Неправильный ответ Все перечисленные действия относятся к специфическим Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 25

С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?

Начало формы С глухозаземленной нейтралью Неправильный ответ С эффективно заземленной нейтралью Неправильный ответ С изолированной нейтралью Правильный ответ С любой из перечисленных видов нейтрали Неправильный ответ Конец формы

На какие конструктивные типы делятся двигатели  в зависимости от условий окружающей среды?

Начало формы На открытые, закрытые, защищенные, взрывозащищенные Правильный ответ На открытые, полуоткрытые, закрытые Неправильный ответ На открытые, закрытые, защищенные, пылезащищенные, взрывозащищенные Неправильный ответ На незащищенные, взрывозащищенные, пылезащищенные, влагозащищенные Неправильный ответ Конец формы

На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?

Начало формы Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ Неправильный ответ На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки Правильный ответ На сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ Неправильный ответ На все электроустановки Неправильный ответ Конец формы

Какой минимальный стаж работы должен иметь работник со средним специальным образованием при переходе со II группы по электробезопасности на III группу?

Начало формы 3 месяца в предыдущей группе Неправильный ответ 2 месяца в предыдущей группе Правильный ответ 6 месяцев в предыдущей группе Неправильный ответ 1 месяц в предыдущей группе Неправильный ответ Не нормируется Неправильный ответ Конец формы

У кого должны храниться ключи от электроустановок?

Начало формы На учете у оперативного персонала Правильный ответ На учете у ремонтного персонала Неправильный ответ На учете у службы главного энергетика Неправильный ответ На учете у службы охраны помещения, в котором находится электроустановка Неправильный ответ Конец формы

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

Начало формы Вводный Неправильный ответ Первичный на рабочем месте Неправильный ответ Целевой Правильный ответ Повторный Неправильный ответ Конец формы

Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Жилые и административные строения высотой более 60 м Неправильный ответ Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды Неправильный ответ Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения Правильный ответ Все перечисленные объекты Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Правильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

Начало формы Путем скручивания их в сторону пальцев Правильный ответ Путем растяжки и визуального осмотра Неправильный ответ Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха Неправильный ответ Путем проведения электрических испытаний Неправильный ответ Конец формы

Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

Начало формы Позвонить в скорую помощь Неправильный ответ Произвести отключение электрического тока Правильный ответ Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением Неправильный ответ Приступить к реанимации пострадавшего Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 26

Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

Начало формы Цветом Неправильный ответ Знаками или окраской Правильный ответ Принципиальных отличий нет Неправильный ответ Конец формы

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

Начало формы Не выше 12 В Неправильный ответ Не выше 42 В Неправильный ответ Не выше 50 В Правильный ответ Не выше 127 В Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения называются сырыми?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% Правильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к оперативному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Правильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки?

Начало формы Не ниже II группы Неправильный ответ Не ниже III группы Правильный ответ II или III группу Неправильный ответ IV группу Неправильный ответ Конец формы

Какую группу электробезопасности должны иметь члены бригады по испытанию электрооборудования?

Начало формы Производитель работ - III, член бригады - III, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Производитель работ - IV, член бригады - III, член бригады, которому поручена охрана - II группу Правильный ответ Производитель работ - V, член бригады - IV, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Производитель работ - IV, член бригады - IV, член бригады, которому поручена охрана - II группу Неправильный ответ Конец формы

Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

Начало формы Из черной или оцинкованной стали или меди Правильный ответ Из меди и алюминия Неправильный ответ Из стали, меди и алюминия Неправильный ответ Из оцинкованной стали и алюминия Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Правильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Правильный ответ Фоном служит цвет двери трансформатора Неправильный ответ Конец формы

В каком максимальном радиусе от месте касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

Начало формы Непосредственно в месте касания земли Неправильный ответ В радиусе 5 м от места касания Неправильный ответ В радиусе 8 м от места касания Правильный ответ В радиусе 2 м от места касания Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 27

Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения Неправильный ответ Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей Правильный ответ Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров Неправильный ответ Конец формы

Для чего применяются плавкие предохранители?

Начало формы Для защиты электрических устройств низкого напряжения от повреждений токами короткого замыкания Правильный ответ Для защиты электрических устройств высокого напряжения от повреждений токами короткого замыкания Неправильный ответ Для защиты электрических устройств любого напряжения от перенапряжений Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения относятся к электропомещениям?

Начало формы Помещения, в которых находится электрооборудование с напряжением выше 220 В Неправильный ответ Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала Правильный ответ Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт Неправильный ответ Помещения, в которых находятся любые электроустановки Неправильный ответ Конец формы

Сколько существует групп допуска  по электробезопасности?

Начало формы Три Неправильный ответ Четыре Неправильный ответ Пять Правильный ответ Шесть Неправильный ответ Конец формы

Какие работы на воздушных линиях может выполнять по распоряжению работник, имеющий II группу по электробезопасности?

Начало формы Осмотр воздушных линий, но только в светлое время суток и при благоприятных метеоусловиях Неправильный ответ Противопожарную очистку площадок вокруг опор Неправильный ответ Восстановление постоянных обозначений на опоре Неправильный ответ Замер габаритов угломерными приборами Неправильный ответ Любые из перечисленных работ Правильный ответ Конец формы

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением до и выше 1000 В Неправильный ответ В любых электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

Начало формы Металлические трубы водопровода, проложенные в земле Правильный ответ Трубопроводы канализации Неправильный ответ Трубопроводы центрального отопления Неправильный ответ Любые из перечисленных трубопроводов Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к индивидуальным?

Начало формы Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная Правильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

Начало формы В электроустановках напряжением выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением выше 1000 В Правильный ответ Конец формы

Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

Начало формы Да, если ему меньше 16 лет Неправильный ответ Нуждается в любом случае Правильный ответ Не нуждается Неправильный ответ Это может определить только медработник Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 28

Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Начало формы Обозначаются буквой N и зеленым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и белым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Правильный ответ Обозначаются буквой N и желтым цветом Неправильный ответ Конец формы

Если коэффициент трансформации меньше единицы, то этот трансформатор принято считать:

Начало формы Повышающим Правильный ответ Понижающим Неправильный ответ Возрастающим Неправильный ответ Убывающим Неправильный ответ Конец формы

На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?

Начало формы На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В Правильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно Неправильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций Неправильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В Неправильный ответ Конец формы

Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

Начало формы При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил Неправильный ответ По требованию органов государственного надзора и контроля Неправильный ответ При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки Неправильный ответ При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев Неправильный ответ В любом из перечисленных случаев Правильный ответ Конец формы

Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом?

Начало формы IV группу Неправильный ответ III группу Неправильный ответ II группу Правильный ответ Любую группу по электробезопасности Неправильный ответ Конец формы

Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

Начало формы Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа Неправильный ответ Обеспечить закрытие кнопок Неправильный ответ Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки Неправильный ответ Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы Правильный ответ Конец формы

Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

Начало формы Защитное заземление Правильный ответ Ограждения и оболочки Неправильный ответ Основная изоляция токоведущих частей Неправильный ответ Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Правильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"?

Начало формы К запрещающим Неправильный ответ К предупреждающим Правильный ответ К предписывающим Неправильный ответ К указательным Неправильный ответ Конец формы

Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

Начало формы Также как по обычной земле Неправильный ответ "Гусиным шагом" Правильный ответ Большими шагами очень быстро Неправильный ответ Не имеет значения как идти Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 29

Какая электроустановка считается действующей?

Начало формы Исправная электроустановка Неправильный ответ Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов Правильный ответ Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации Неправильный ответ Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В Неправильный ответ Конец формы

Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения Правильный ответ Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей Неправильный ответ Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров Неправильный ответ Конец формы

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

Начало формы Дисциплинарная Неправильный ответ Уголовная Неправильный ответ Административная Неправильный ответ В соответствии с действующим законодательством Правильный ответ Конец формы

Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Правильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В?

Начало формы Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III Правильный ответ Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III Неправильный ответ Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже II Неправильный ответ Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности II или III Неправильный ответ Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди" Неправильный ответ "Не открывать! Работают люди" Правильный ответ "Работа под напряжением! Повторно не включать!" Неправильный ответ Конец формы

Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

Начало формы Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока Правильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока Неправильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока Неправильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока Неправильный ответ Конец формы

Для чего предназначены защитные каски?

Начало формы Для защиты головы работающего от механических повреждений Неправильный ответ Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей Неправильный ответ Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В Неправильный ответ Для защиты от всего перечисленного Правильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Неправильный ответ Фоном служит цвет поверхности бетона Правильный ответ Конец формы

Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

Начало формы Позвонить в скорую помощь Неправильный ответ Произвести отключение электрического тока Правильный ответ Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением Неправильный ответ Приступить к реанимации пострадавшего Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 30

К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока?

Начало формы К сетям напряжением не выше 220 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 380 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 450 В Неправильный ответ К сетям напряжением не выше 660 В Правильный ответ Конец формы

На какие системы делится рабочее освещение?

Начало формы Общее, местное, комбинированное Правильный ответ Общее, местное, аварийное Неправильный ответ Местное, общее, комбинированное, аварийное Неправильный ответ Местное, основное и аварийное Неправильный ответ Конец формы

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Начало формы Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок Правильный ответ Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Конец формы

Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?

Начало формы Не реже одного раза в год Правильный ответ Не реже одного раза в два года Неправильный ответ Не реже одного раза в три года Неправильный ответ Не реже одного раза в пять лет Неправильный ответ Конец формы

На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 15 календарных дней со дня начала работы Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений Правильный ответ Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках Неправильный ответ Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м Неправильный ответ Любые из перечисленных работ Неправильный ответ Конец формы

Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты?

Начало формы Один раз в год по графику Неправильный ответ Один раз в год перед началом грозового сезона Правильный ответ Один раз в три месяца Неправильный ответ Один раз в три года Неправильный ответ Конец формы

Что должны сделать работники, обнаружившие неисправность средств защиты?

Начало формы Изъять из эксплуатации, сдать на внеочередной осмотр и испытания Неправильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале об изъятии, сдать на внеочередной осмотр и испытания Неправильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии Правильный ответ Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале об изъятии, сдать на внеочередной осмотр и испытания, произвести замену средств защиты Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

Начало формы В электроустановках напряжением не выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 220 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 1000 В Неправильный ответ Применение контрольных ламп запрещается Правильный ответ Конец формы

Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

Начало формы Термическое (тепловое) действие Неправильный ответ Механическое действие Неправильный ответ Электролитическое (биохимическое) действие Неправильный ответ Все перечисленные действия относятся к специфическим Правильный ответ Конец формы