БИЛЕТ 1

На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?

Начало формы Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ Неправильный ответ На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки Правильный ответ На сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ Неправильный ответ На все электроустановки Неправильный ответ Конец формы

Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроприемников относятся к электроприемникам первой категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения Правильный ответ Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей Неправильный ответ Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров Неправильный ответ Конец формы

Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

Начало формы При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил Неправильный ответ По требованию органов государственного надзора и контроля Неправильный ответ При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки Неправильный ответ При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев Неправильный ответ В любом из перечисленных случаев Правильный ответ Конец формы

Кто имеет право единоличного обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III Правильный ответ Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III Неправильный ответ Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже II Неправильный ответ Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности II или III Неправильный ответ Конец формы

У кого должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка?

Начало формы На рабочем месте ответственного за электрохозяйство Неправильный ответ На рабочем месте оперативного персонала Правильный ответ На рабочем месте технического руководителя организации Неправильный ответ У всех перечисленных работников должно быть по комплекту схем Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право осуществлять вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по нормальному функционированию регистрирующих приборов?

Начало формы Персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя Правильный ответ Административно-технический персонал Неправильный ответ Электротехнический персонал Неправильный ответ Электротехнологический персонал Неправильный ответ Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-S?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников Неправильный ответ Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении Правильный ответ Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении Неправильный ответ Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания Неправильный ответ Конец формы

Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты?

Начало формы После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них Правильный ответ После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности Неправильный ответ Перед началом грозового сезона Неправильный ответ Во всех перечисленных случаях Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Неправильный ответ Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Правильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения Неправильный ответ Конец формы

Какая периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

Начало формы Не реже одного раза в месяц Неправильный ответ Не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ Не реже одного раза в шесть месяцев Правильный ответ Не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 2

В каких электроустановках производится назначение ответственного за электрохозяйство?

Начало формы Во всех электроустановках, независимо от владельца Неправильный ответ Во всех электроустановках, кроме тех, где владельцы электроустановок выше 1000 В - граждане Неправильный ответ Во всех электроустановках, кроме тех, где владельцы электроустановок выше 1000 В - граждане или электрохозяйство включает в себя только ВРУ, осветительные установки и электрооборудование напряжением не выше 380 В Правильный ответ Во всех электроустановках, кроме тех, где электрохозяйство включает в себя только ВРУ, осветительные установки и электрооборудование напряжением не выше 380 В Неправильный ответ Конец формы

Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство?

Начало формы Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом Неправильный ответ Подбор электротехнического и электротехнологического персонала Неправильный ответ Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала Правильный ответ Все перечисленное входит в обязанности Неправильный ответ Конец формы

Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?

Начало формы Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV Правильный ответ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV Неправильный ответ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV Неправильный ответ Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV Неправильный ответ Конец формы

Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В?

Начало формы Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности Неправильный ответ Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности Неправильный ответ Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности Правильный ответ Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности Неправильный ответ Конец формы

Кто должен периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий?

Начало формы Оперативный персонал Потребителя Неправильный ответ Административно-технический персонал Потребителя Правильный ответ Оперативно-ремонтный персонал Потребителя Неправильный ответ Органы Ростехнадзора Неправильный ответ Конец формы

Каким образом производится учет электроэнергии во время ремонта средств учета электроэнергии?

Начало формы По усредненным данным, полученным за последние три месяца Неправильный ответ На время ремонта должны быть установлены резервные средства учета Правильный ответ В этот период учет электроэнергии не производится Неправильный ответ Конец формы

Как следует прокладывать поперечные заземлители заземляющих устройств электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью?

Начало формы В удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли Правильный ответ В любом месте под оборудованием на глубине 0,5 м от поверхности земли Неправильный ответ Вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования Неправильный ответ По кpaю территории, занимаемой заземляющим устройством, так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур Неправильный ответ Конец формы

Какая периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

Начало формы Не реже одного раза в месяц Неправильный ответ Не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ Не реже одного раза в шесть месяцев Правильный ответ Не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

В течении какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Не менее 1 с Неправильный ответ Не менее 3 с Неправильный ответ Не менее 5 с Правильный ответ Не менее 8 с Неправильный ответ Не менее 10 с Неправильный ответ Конец формы

Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?

Начало формы Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные Неправильный ответ Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные Неправильный ответ Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные Правильный ответ Особых требований не предусмотрено Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 3

В течении какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?

Начало формы В течении 24 часов Неправильный ответ В течении 48 часов Неправильный ответ В течении 72 часов Правильный ответ В течении 120 часов Неправильный ответ Конец формы

Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленные порядке в эксплуатацию?

Начало формы После получения разрешения от органов Ростехнадзора Неправильный ответ На основании распоряжения руководителя Потребителя Неправильный ответ После получения разрешения от органов Ростехнадзора и наличия договора с энергоснабжающей организацией Правильный ответ После согласования с органами Ростехнадзора Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к оперативному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Правильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какое совмещение обязанностей допускается для производителя работ из числа оперативно-ремонтного персонала?

Начало формы Члена бригады Неправильный ответ Допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой) Правильный ответ Ответственного руководителя работ и допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Неправильный ответ Ответственного руководителя работ и допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой) Неправильный ответ Конец формы

По какому документу проводятся испытания элекрооборудования, проводимые с использованием передвижной испытательной установки?

Начало формы По распоряжению Неправильный ответ По наряду Правильный ответ По приказу Неправильный ответ По плану проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Какой допустимый класс точности должен быть у расчетных счетчиков активной электроэнергии для непромышленных объектов?

Начало формы 2,0 Правильный ответ 1,0 Неправильный ответ 1,5 Неправильный ответ 2,5 Неправильный ответ 0,5 Неправильный ответ Конец формы

Какому административному воздействию подвергаются юридические лица за непроизводительное расходование энергетических ресурсов?

Начало формы Штраф в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда Правильный ответ Административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток Неправильный ответ Штраф в размере от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток Неправильный ответ Конец формы

Что называется рабочим заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством Неправильный ответ Заземление, выполняемое в целях электробезопасности Неправильный ответ Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) Правильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к индивидуальным?

Начало формы Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная Правильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная Неправильный ответ Конец формы

Какое количество изолирующих клещей на напряжение до 1000 В должно быть на  рабочем месте оперативно-ремонтного персонала?

Начало формы Достаточно одних Правильный ответ 2 штуки Неправильный ответ 3 штуки Неправильный ответ Определяется местными условиями Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 4

Требованиям каких нормативно-технических документов должно соответствовать устройство электроустановок?

Начало формы ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ, СНиП и других нормативно-технических документов Правильный ответ ПУЭ и ГОСТ Неправильный ответ ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ и РД Неправильный ответ ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ и СНиП Неправильный ответ Конец формы

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица организации за повреждение подземных кабельных линий напряжением до 1000 В?

Начало формы От двадцати до тридцати тысяч рублей Неправильный ответ От десяти до пятнадцати тысяч рублей Неправильный ответ От двух до трех тысяч рублей Правильный ответ От пяти до десяти тысяч рублей Неправильный ответ От десяти до двадцати тысяч рублей Неправильный ответ Конец формы

На какие группы подразделяется электротехнический персонал организации?

Начало формы На оперативный, административный и ремонтный Неправильный ответ На административно-технический и оперативно-ремонтный Неправильный ответ На оперативный, административно-технический, оперативно-ремонтный и ремонтный Правильный ответ На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный Неправильный ответ Конец формы

Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Не выше второй Неправильный ответ Не выше третьей Правильный ответ Не выше четвертой Неправильный ответ Любая группа в соответствии с имеющимися знаниями Неправильный ответ Конец формы

На какой срок может быть продлен наряд на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня продления Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня продления Неправильный ответ Не более 15 календарных дней со дня продления Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня продления Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением до и выше 1000 В Неправильный ответ В любых электроустановках Неправильный ответ Конец формы

На основании чего производится энергоснабжение организаций?

Начало формы На основании Договора между Потребителем и энергоснабжающей организацией Правильный ответ На основании распоряжения руководителя энергоснабжающей организации Неправильный ответ На основании устной договоренности между Потребителем и энергоснабжающей организаций Неправильный ответ На основании Договора между энергоснабжающей организацией и администрацией муниципального образования, на территории которого находится Потребитель Неправильный ответ Конец формы

Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Жилые и административные строения высотой более 60 м Неправильный ответ Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды Неправильный ответ Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения Правильный ответ Все объекты Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые Правильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Правильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 5

Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам второй категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения Неправильный ответ Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей Правильный ответ Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

Начало формы Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли Неправильный ответ Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов Неправильный ответ Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры Неправильный ответ Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой Неправильный ответ Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью Правильный ответ Конец формы

Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Вторая Неправильный ответ Третья Неправильный ответ Четвертая Правильный ответ Пятая Неправильный ответ Конец формы

Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

Начало формы Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы Неправильный ответ Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения Неправильный ответ Работы при отключенных автоматических выключателях Неправильный ответ Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы Правильный ответ Конец формы

Как часто должны проводиться осмотры кабельных колодцев с линиями напряжением до 35 кВ?

Начало формы Не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ Не реже одного раза в 6 месяцев Неправильный ответ Не реже одного раза в год Неправильный ответ Не реже одного раза в два года Правильный ответ Конец формы

В какие сроки необходимо проводить поверку расчетных средств учета электрической энергии?

Начало формы Не реже одного раза в два года Неправильный ответ В сроки, указанные государственными стандартами Неправильный ответ В сроки, указанные государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств Правильный ответ В сроки, указанные государственными стандартами, но не реже одного раза в три года Неправильный ответ Конец формы

В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?

Начало формы В синий цвет Неправильный ответ В черный цвет Правильный ответ В зеленый цвет Неправильный ответ В белый цвет Неправильный ответ В красный цвет Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

Начало формы В электроустановках напряжением выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением выше 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением выше 10 кВ Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Неправильный ответ Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Не влезай! Убьет"?

Начало формы К запрещающим Неправильный ответ К предупреждающим Правильный ответ К предписывающим Неправильный ответ К указательным Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 6

Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

Начало формы Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В Правильный ответ Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ Неправильный ответ Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В Неправильный ответ Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В Неправильный ответ Конец формы

За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?

Начало формы За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок Неправильный ответ За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Неправильный ответ За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта Правильный ответ За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Правильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какой срок хранения установлен для журналов учета работ по нарядам и распоряжениям?

Начало формы Один месяц со дня регистрации в графе 10 полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению Правильный ответ Два месяца со дня регистрации в графе 10 полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению Неправильный ответ Полгода со дня регистрации в графе 10 полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению Неправильный ответ Один год со дня регистрации в графе 10 полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению Неправильный ответ Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди" Неправильный ответ "Не открывать! Работают люди" Правильный ответ "Работа под напряжением! Повторно не включать!" Неправильный ответ Конец формы

Каким образом производится учет электроэнергии во время ремонта средств измерений при работающем технологическом оборудовании?

Начало формы По усредненным данным, полученным за последние три месяца Неправильный ответ На время ремонта должны быть установлены резервные средства измерения Правильный ответ В этот период никакие измерения не производится Неправильный ответ Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников Неправильный ответ Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении Неправильный ответ Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении Правильный ответ Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания Неправильный ответ Конец формы

Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в месяц Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев Правильный ответ По графику, но не реже одного раза в девять месяцев Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какое минимальное количество диэлектрических перчаток должно быть в распределительных устройствах напряжением до 1000 В?

Начало формы 1 пара Неправильный ответ 2 пары Правильный ответ 3 пары Неправильный ответ Определяется местными условиями Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 7

Какие помещения называются сырыми?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% Правильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы

Какие помещения относятся к влажным?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% Правильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы

В течении какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе?

Начало формы От 1 до 5 смен Неправильный ответ От 2 до 4 смен Неправильный ответ От 2 до 12 смен Правильный ответ От 2 до 14 смен Неправильный ответ От 5 до 15 смен Неправильный ответ Конец формы

Сколько человек должно быть в комиссии организации по проверке знаний электротехнического персонала?

Начало формы Не менее 3 человек Неправильный ответ Не менее 4 человек Неправильный ответ Не менее 5 человек Правильный ответ Не менее 6 человек Неправильный ответ Конец формы

На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 15 календарных дней со дня начала работы Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников?

Начало формы Распоряжением технического руководителя Потребителя Неправильный ответ Приказом Руководителя Потребителя Неправильный ответ Распоряжением Руководителя потребителя Правильный ответ Распоряжением ответственного за электрохозяйство Неправильный ответ Конец формы

В каких цепях производится измерение напряжения?

Начало формы В цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения Неправильный ответ В цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более Неправильный ответ В цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных устройств Неправильный ответ В цепях дугогасящих реакторов Неправильный ответ Во всех перечисленных цепях Правильный ответ Конец формы

Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

Начало формы Защитное заземление Правильный ответ Ограждения и оболочки Неправильный ответ Основная изоляция токоведущих частей Неправильный ответ Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?

Начало формы Не включать! Работают люди. Неправильный ответ Работа под напряжением. Повторно не включать! Неправильный ответ Заземлено. Неправильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Правильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ Неправильный ответ В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ Правильный ответ В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 8

Какие помещения называются сухими?

Начало формы Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% Правильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% Неправильный ответ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% Неправильный ответ Конец формы

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за ввод в эксплуатацию электроустановок без разрешения соответствующих органов?

Начало формы От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток Правильный ответ От двухсот до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток Неправильный ответ От ста до двухсот тысяч рублей Неправильный ответ От тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток Неправильный ответ Конец формы

Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Начало формы Вторая Неправильный ответ Третья Неправильный ответ Четвертая Неправильный ответ Пятая Правильный ответ Конец формы

Кто имеет право выдавать наряды и распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Начало формы Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу V Правильный ответ Работники из числа оперативного персонала организации, имеющие группу V Неправильный ответ Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу IV Неправильный ответ Ответственный за электрохозяйство Неправильный ответ Конец формы

Когда назначается ответственный руководитель работ?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Правильный ответ Во всех электроустановках Неправильный ответ В электроустановках напряжением выше 10 кВ Неправильный ответ Конец формы

Чему должен соответствовать срок поверки трансформатора тока, встроенного в энергооборудование?

Начало формы Межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены Неправильный ответ Межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены Правильный ответ Расчетному сроку эксплуатации оборудования Неправильный ответ Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока Неправильный ответ Конец формы

Каким образом проводится проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN?

Начало формы Непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус Неправильный ответ Непосредственным измерением тока однофазного замыкания на нулевой защитный проводник Неправильный ответ Измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания Неправильный ответ Любым из перечисленных способов Правильный ответ Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TТ?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников Неправильный ответ Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены Неправильный ответ Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены c помощью заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника Правильный ответ Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые Правильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения Неправильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Неправильный ответ Фоном служит цвет поверхности бетона Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 9

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?

Начало формы Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом Правильный ответ Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом Неправильный ответ Шины фазы A - красным, фазы B - белым, фазы C - синим цветом Неправильный ответ Шины фазы A - голубым, фазы B - белым, фазы C - красным цветом Неправильный ответ Конец формы

С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?

Начало формы С глухозаземленной нейтралью Неправильный ответ С эффективно заземленной нейтралью Неправильный ответ С изолированной нейтралью Правильный ответ С любой из перечисленных видов нейтрали Неправильный ответ Конец формы

Кому может проводить целевой инструктаж при работах по наряду допускающий?

Начало формы Ответственному руководителю работ Неправильный ответ Производителю работ Неправильный ответ Членам бригады Неправильный ответ Всем перечисленным Правильный ответ Конец формы

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки?

Начало формы Не ниже II группы Неправильный ответ Не ниже III группы Правильный ответ II или III группу Неправильный ответ IV группу Неправильный ответ Конец формы

В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?

Начало формы Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты Неправильный ответ Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление Неправильный ответ Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты Правильный ответ Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях Неправильный ответ Конец формы

В каком случае допускается применять нестандартизированные средства измерений?

Начало формы Если есть разрешение завода-изготовителя Неправильный ответ Если есть разрешение органов Ростехнадзора Неправильный ответ Если эти средства прошли метрологическую аттестацию в установленном порядке Правильный ответ Если есть разрешение руководителя Потребителя Неправильный ответ Конец формы

В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен?

Начало формы Если разрушено более 90 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 80 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 70 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 60 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 50 % его сечения Правильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения Правильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Конец формы

Для чего предназначены электроизмерительные клещи?

Начало формы Для измерения тока в цепях напряжением до 10 кВ Неправильный ответ Для измерения тока в электроустановках до 1000 В Неправильный ответ Для измерения напряжения и мощности до 1 кВ Неправильный ответ Для проведения любого из перечисленных измерений Правильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 10

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица организации за повреждение воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В?

Начало формы От трех до четырех тысяч рублей Правильный ответ От десяти до пятнадцати тысяч рублей Неправильный ответ От двух до трех тысяч рублей Неправильный ответ От пяти до десяти тысяч рублей Неправильный ответ От десяти до двадцати тысяч рублей Неправильный ответ Конец формы

Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

Начало формы МЧС России Неправильный ответ Ростехнадзор Правильный ответ Главгосэнергонадзор Неправильный ответ Роспотребнадзор Неправильный ответ Конец формы

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду?

Начало формы Вводный Неправильный ответ Первичный на рабочем месте Неправильный ответ Целевой Правильный ответ Повторный Неправильный ответ Конец формы

Какая проводится проверка знаний персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил?

Начало формы Первичная Неправильный ответ Повторная Неправильный ответ Очередная Неправильный ответ Внеочередная Правильный ответ Конец формы

Какое совмещение обязанностей допускается для ответственного руководителя работ?

Начало формы Члена бригады Неправильный ответ Допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой) Неправильный ответ Производителя работ и допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Правильный ответ Производителя работ и допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой) Неправильный ответ Конец формы

Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения?

Начало формы Один раз в год Неправильный ответ Два раза в год Правильный ответ Один раз в два года Неправильный ответ Один раз в три года Неправильный ответ Конец формы

Какие условия должна выполнить организация для заключения Договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией?

Начало формы В наличии должно быть отвечающее установленным техническим требованиям энергопринимающее оборудование, присоединенное к сетям энергоснабжающей организации, другое необходимое оборудование и средства учета потребления энергии Правильный ответ Рабочие места должны быть укомплектованы средствами индивидуальной защиты и первичного пожаротушения Неправильный ответ На всех рабочих местах должна быть нормативно-техническая документация Неправильный ответ Все перечисленные условия Неправильный ответ Конец формы

Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?

Начало формы Жилые и административные строения Неправильный ответ Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды Правильный ответ Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства Неправильный ответ Все объекты Неправильный ответ Конец формы

Для чего предназначены электроизмерительные клещи?

Начало формы Для измерения тока в цепях напряжением до 10 кВ Неправильный ответ Для измерения тока в электроустановках до 1000 В Неправильный ответ Для измерения напряжения и мощности до 1 кВ Неправильный ответ Для проведения любого из перечисленных измерений Правильный ответ Конец формы

Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

Начало формы Путем скручивания их в сторону пальцев Правильный ответ Путем растяжки и визуального осмотра Неправильный ответ Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха Неправильный ответ Путем проведения электрических испытаний Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 11

За что несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство?

Начало формы За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями Правильный ответ За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Неправильный ответ За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий Неправильный ответ За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Неправильный ответ Конец формы

Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения электроприемников второй категории?

Начало формы Два независимых взаимно резервирующих источника питания Правильный ответ Достаточно одного источника питания, при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 12 часов Неправильный ответ Три независимых взаимно резервирующих источника питания Неправильный ответ Достаточно одного источника питания, при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 24 часов Неправильный ответ Конец формы

Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?

Начало формы В комиссии родственной организации Неправильный ответ В комиссии энергонадзора Ростехнадзора Правильный ответ В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора Неправильный ответ Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний Неправильный ответ Конец формы

Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности?

Начало формы Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов и компрессоров Правильный ответ Работы по мелкому ремонту Неправильный ответ Неотложные работы продолжительностью не более трех часов Неправильный ответ Снятие и установка электросчетчиков Неправильный ответ Все перечисленные работы Неправильный ответ Конец формы

Что должно обязательно указываться в наряде-допуске рядом с фамилией и инициалами работников?

Начало формы Дата рождения Неправильный ответ Место работы Неправильный ответ Группа допуска по электробезопасности Правильный ответ Возраст Неправильный ответ Конец формы

Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением от 500 до 1000 В?

Начало формы Мегомметром на напряжение 500 В Неправильный ответ Мегомметром на напряжение 1000 В Правильный ответ Мегомметром на напряжение 1500 В Неправильный ответ Мегомметром на напряжение 2500 В Неправильный ответ Конец формы

В каком случае допускается перерыв в энергоснабжении организации без согласования с абонентом?

Начало формы В случае нарушения порядка расчетов за электроэнергию Неправильный ответ При проведении вынужденного ремонта в энергоснабжающей организации Неправильный ответ В случае неудовлетворительного состояния энергоустановок абонента, угрожающего аварией или создающим угрозу жизни и безопасности граждан, что подтверждается органами Ростехнадзора Правильный ответ Во время стихийных природных явлений Неправильный ответ Конец формы

Что называется защитным заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством Неправильный ответ Заземление, выполняемое в целях электробезопасности Правильный ответ Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

Начало формы В электроустановках напряжением выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением выше 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением выше 10 кВ Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Правильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 12

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

Начало формы Дисциплинарная Неправильный ответ Уголовная Неправильный ответ Административная Неправильный ответ В соответствии с действующим законодательством Правильный ответ Конец формы

За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

Начало формы За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок Неправильный ответ За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Правильный ответ За невыполнение требований должностной инструкции Неправильный ответ За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Неправильный ответ Конец формы

Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?

Начало формы Организация и обеспечение ремонтных работ в электроустановках Неправильный ответ Организация и обеспечение технологического обслуживания и ремонта электрооборудования Неправильный ответ Организация и обеспечение испытаний электрооборудования Неправильный ответ Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования Правильный ответ Конец формы

Какую температуру должен иметь перекладываемый кабель, находящийся под напряжением?

Начало формы Не ниже 3 °С Неправильный ответ Не ниже 5 °С Правильный ответ Не ниже 8 °С Неправильный ответ Не ниже 0 °С Неправильный ответ Конец формы

Что указывается в строке "Подразделение" при заполнении наряда-допуска для работы в электроустановках?

Начало формы Структурное подразделение организации, в штате которого состоят члены бригады Неправильный ответ Структурное подразделение организации, в электроустановках которой предстоят работы Правильный ответ Структурное подразделение организации, выдающее наряд-допуск Неправильный ответ Конец формы

Какая надпись должна быть выполнена на счетчике электрической энергии?

Начало формы Надпись, указывающая наименование владельца счетчика Неправильный ответ Надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии Правильный ответ Надпись, указывающая наименование энергоснабжающей организации Неправильный ответ Надпись, указывающая наименование организации-поверителя Неправильный ответ Конец формы

Что понимается под напряжением шага?

Начало формы Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного Неправильный ответ Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека Неправильный ответ Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками Неправильный ответ Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека Правильный ответ Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к индивидуальным?

Начало формы Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты Неправильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная Правильный ответ Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?

Начало формы Не включать! Работают люди. Неправильный ответ Работа под напряжением. Повторно не включать! Неправильный ответ Заземлено. Правильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Неправильный ответ Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"?

Начало формы К запрещающим Неправильный ответ К предупреждающим Неправильный ответ К предписывающим Неправильный ответ К указательным Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 13

За что несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы?

Начало формы За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями Неправильный ответ За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Неправильный ответ За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий Правильный ответ За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Неправильный ответ Конец формы

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь проводники защитного заземления в электроустановках?

Начало формы Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине Неправильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов Правильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах Неправильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Какие требования предъявляются к командированному персоналу?

Начало формы Они должны иметь профессиональную подготовку Неправильный ответ Они должны быть обучены и аттестованы по электробезопасности с присвоением соответствующей группы допуска Правильный ответ Они должны быть обучены и аттестованы по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо Неправильный ответ Персонал должен быть не моложе 18 лет Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок  напряжением выше 1000 В?

Начало формы Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V Правильный ответ Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V Неправильный ответ Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV Неправильный ответ Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV Неправильный ответ Конец формы

Какой документ должен иметь электротехнический персонал для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Распоряжение Правильный ответ Наряд Неправильный ответ Приказ Неправильный ответ План проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Кто должен осуществлять плановую поверку электрических счетчиков?

Начало формы Энергоснабжающая организация Неправильный ответ Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией Правильный ответ Органы энергонадзора Неправильный ответ Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии Неправильный ответ Конец формы

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

Начало формы Металлические трубы водопровода, проложенные в земле Правильный ответ Трубопроводы канализации Неправильный ответ Трубопроводы центрального отопления Неправильный ответ Любые из перечисленных трубопроводов Неправильный ответ Конец формы

Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

Начало формы Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) Неправильный ответ Металлические элементы типа водосточных труб Неправильный ответ Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм Неправильный ответ Любые элементы из перечисленных Правильный ответ Конец формы

В течении какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Не менее 1 с Неправильный ответ Не менее 3 с Неправильный ответ Не менее 5 с Правильный ответ Не менее 8 с Неправильный ответ Не менее 10 с Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?

Начало формы Не включать! Работают люди. Правильный ответ Стой! Напряжение. Неправильный ответ Не влезай! Убьет. Неправильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 14

На кого распространяются Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок?

Начало формы На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки Неправильный ответ На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения Правильный ответ На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок Неправильный ответ На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы Неправильный ответ Конец формы

Кто определяет категорию электроприемников по надежности электроснабжения?

Начало формы Проектная организация Правильный ответ Органы Ростехнадзора Неправильный ответ Потребители Неправильный ответ Энергоснабжающая организация Неправильный ответ Конец формы

Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для персонала?

Начало формы Не реже одного раза в год Неправильный ответ Не реже одного раза в три года Неправильный ответ Не реже одного раза в пять лет Правильный ответ Не реже одного раза в десять лет Неправильный ответ Конец формы

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений Правильный ответ Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках Неправильный ответ Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м Неправильный ответ Любые из перечисленных работ Неправильный ответ Конец формы

Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?

Начало формы Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей Правильный ответ Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей Неправильный ответ Запись в таблице регистрации целевого инструктажа Неправильный ответ Конец формы

Какая группа электробезопасности должна быть у производителя работ при испытании электрооборудования?

Начало формы Не ниже третьей Неправильный ответ Не ниже четвертой Правильный ответ Не ниже пятой Неправильный ответ Третья или четвертая Неправильный ответ Конец формы

Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением до 500 В?

Начало формы Мегомметром на напряжение 500 В Правильный ответ Мегомметром на напряжение 1000 В Неправильный ответ Мегомметром на напряжение 1500 В Неправильный ответ Мегомметром на напряжение 2500 В Неправильный ответ Конец формы

У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств?

Начало формы У 1 % опор Неправильный ответ У 2 % опор Правильный ответ У 3 % опор Неправильный ответ У 5 % опор Неправильный ответ Конец формы

Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

Начало формы Путем скручивания их в сторону пальцев Правильный ответ Путем растяжки и визуального осмотра Неправильный ответ Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха Неправильный ответ Путем проведения электрических испытаний Неправильный ответ Конец формы

Для чего предназначены защитные каски?

Начало формы Для защиты головы работающего от механических повреждений Неправильный ответ Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей Неправильный ответ Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В Неправильный ответ Для защиты от всего перечисленного Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 15

Какая электроустановка считается действующей?

Начало формы Исправная электроустановка Неправильный ответ Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов Правильный ответ Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации Неправильный ответ Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В Неправильный ответ Конец формы

Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Начало формы Обозначаются буквой N и зеленым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и белым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Правильный ответ Обозначаются буквой N и желтым цветом Неправильный ответ Конец формы

Какой персонал относится к административно-техническому?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Правильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

В течении какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью завершены?

Начало формы В течении 30 суток Правильный ответ В течении полугода Неправильный ответ В течении года Неправильный ответ В течении трех лет Неправильный ответ Конец формы

В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?

Начало формы При появлении дыма или первых признаках появления огня Неправильный ответ При поломке приводного механизма Неправильный ответ При нагреве подшипников сверх установленной температуры Неправильный ответ При несчастном случае с персоналом Неправильный ответ В любом из перечисленных случаев Правильный ответ Конец формы

В чьем ведении должны находиться приборы технического учета электроэнергии в организации?

Начало формы В ведении энергоснабжающей организации Неправильный ответ В ведении организации-Потребителя Правильный ответ В ведении органов Ростехнадзора Неправильный ответ В ведении органов стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии Неправильный ответ Конец формы

Что понимается под напряжением прикосновения?

Начало формы Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного Правильный ответ Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека Неправильный ответ Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками Неправильный ответ Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека Неправильный ответ Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом Неправильный ответ Конец формы

От каких источников должно осуществляться питание передвижных электроустановок?

Начало формы От источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-С-S Правильный ответ От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-С Неправильный ответ От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-S Неправильный ответ От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?

Начало формы Не включать! Работают люди. Правильный ответ Стой! Напряжение. Неправильный ответ Не влезай! Убьет. Неправильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Неправильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?

Начало формы Не включать! Работают люди. Неправильный ответ Работа под напряжением. Повторно не включать! Неправильный ответ Заземлено. Неправильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 16

Какие помещения относятся к электропомещениям?

Начало формы Помещения, в которых находится электрообудование с напряжением выше 220 В Неправильный ответ Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала Правильный ответ Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт Неправильный ответ Помещения, в которых находятся любые электроустановки Неправильный ответ Конец формы

В течении какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию?

Начало формы В течении 24 часов Правильный ответ В течении 48 часов Неправильный ответ В течении 72 часов Неправильный ответ В течении 120 часов Неправильный ответ Конец формы

На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?

Начало формы Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке Неправильный ответ Не реже одного раза в год с отметкой о проверке Неправильный ответ Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке Правильный ответ Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке Неправильный ответ Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке Неправильный ответ Конец формы

Кто должен осуществлять замену расчетных электрических счетчиков?

Начало формы Энергоснабжающая организация Неправильный ответ Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией Правильный ответ Органы энергонадзора Неправильный ответ Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии Неправильный ответ Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены Неправильный ответ Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены c помощью заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника Неправильный ответ Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников Правильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения Правильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

Начало формы В электроустановках напряжением не выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 220 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 1000 В Неправильный ответ Применение контрольных ламп запрещается Правильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Неправильный ответ Фоном служит цвет поверхности бетона Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 17

Какой максимальный размер штрафа, налагаемого на должностных лиц Потребителя, государственными инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора?

Начало формы Пять тысяч рублей Неправильный ответ Восемь тысяч рублей Неправильный ответ Десять тысяч рублей Неправильный ответ Одна тысяча рублей Правильный ответ Конец формы

Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

Начало формы Принять меры по устранению неполадок Неправильный ответ Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю Правильный ответ Вызвать ремонтную службу Неправильный ответ Самостоятельно устранить неисправности Неправильный ответ Конец формы

На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков?

Начало формы От 1 до 5 смен Неправильный ответ От 2 до 4 смен Неправильный ответ От 2 до 12 смен Правильный ответ От 2 до 14 смен Неправильный ответ От 5 до 15 смен Неправильный ответ Конец формы

Кому может проводить целевой инструктаж при работах по наряду выдающий наряд?

Начало формы Ответственному руководителю работ Правильный ответ Допускающему Неправильный ответ Членам бригады Неправильный ответ Всем перечисленным Неправильный ответ Конец формы

Кто должен назначаться допускающим в электроустановках?

Начало формы Работник из числа оперативного персонала Правильный ответ Работник из числа ремонтного персонала Неправильный ответ Работник из числа оперативно-ремонтного персонала Неправильный ответ Работник из числа административно-технического персонала Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?

Начало формы Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III Правильный ответ Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II Неправильный ответ Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV Неправильный ответ Сами сварщики Неправильный ответ Конец формы

Кто должен осуществлять установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения?

Начало формы Энергоснабжающая организация Неправильный ответ Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией Правильный ответ Органы энергонадзора Неправильный ответ Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии Неправильный ответ Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе IТ?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников Неправильный ответ Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены Правильный ответ Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены c помощью заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника Неправильный ответ Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания Неправильный ответ Конец формы

Какие средства индивидуальной защиты должны применяться от шагового напряжения в электроустановках выше 1000 В?

Начало формы Диэлектрические галоши Неправильный ответ Диэлектрические боты Правильный ответ Диэлектрические коврики Неправильный ответ Диэлектрические перчатки Неправильный ответ Конец формы

Какое количество указателей напряжения для проверки совпадения фаз должна иметь при себе бригада, обслуживающая кабельные линии ?

Начало формы Достаточно одного Неправильный ответ 2 штуки Неправильный ответ 3 штуки Неправильный ответ Определяется местными условиями Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 18

На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?

Начало формы На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В Правильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно Неправильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций Неправильный ответ На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В Неправильный ответ Конец формы

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?

Начало формы Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Правильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - белым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к ремонтному персоналу?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Правильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным?

Начало формы Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ. выполняемых в порядке текущей эксплуатации Неправильный ответ Допуск к работе и надзор во время работы Неправильный ответ Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы Неправильный ответ Любое из перечисленных мероприятий относится к организационным Правильный ответ Конец формы

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

Начало формы Не выше 12 В Неправильный ответ Не выше 42 В Неправильный ответ Не выше 50 В Правильный ответ Не выше 127 В Неправильный ответ Конец формы

Кто в организации ведет наблюдение за работой счетчиков электрической энергии?

Начало формы Оперативный персонал Правильный ответ Административно-технический персонал Неправильный ответ Электротехнический персонал Неправильный ответ Электротехнологический персонал Неправильный ответ Конец формы

Из какого материала должна изготавливаться главная заземляющая шина?

Начало формы Только из меди Неправильный ответ Из алюминия Неправильный ответ Из меди, допускается в отдельных случаях из стали Правильный ответ Из любого цветного металла Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

Начало формы Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Неправильный ответ Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала Правильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов Неправильный ответ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения Неправильный ответ Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"?

Начало формы К запрещающим Неправильный ответ К предупреждающим Неправильный ответ К предписывающим Неправильный ответ К указательным Правильный ответ Конец формы

Какое минимальное количество диэлектрических перчаток должно быть в распределительных устройствах напряжением до 1000 В?

Начало формы 1 пара Неправильный ответ 2 пары Правильный ответ 3 пары Неправильный ответ Определяется местными условиями Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 19

Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?

Начало формы Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий Правильный ответ Делятся на 3 класса - первый, второй и третий Неправильный ответ Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый Неправильный ответ Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй Неправильный ответ Конец формы

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники?

Начало формы Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине Неправильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов Неправильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах Правильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Какой минимальный стаж работы должен быть у человека со средним электротехническим образованием для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую?

Начало формы 3 месяца в предыдущей группе Неправильный ответ 2 месяца в предыдущей группе Неправильный ответ 6 месяцев в предыдущей группе Правильный ответ 1 месяц в предыдущей группе Неправильный ответ Не нормируется Неправильный ответ Конец формы

Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ?

Начало формы Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Правильный ответ Конец формы

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Начало формы "Не включать! Работают люди" Правильный ответ "Не открывать! Работают люди" Неправильный ответ "Работа под напряжением! Повторно не включать!" Неправильный ответ Конец формы

В каком случае допускается применять нестандартизированные средства измерений?

Начало формы Если есть разрешение завода-изготовителя Неправильный ответ Если есть разрешение органов Ростехнадзора Неправильный ответ Если эти средства прошли метрологическую аттестацию в установленном порядке Правильный ответ Если есть разрешение руководителя Потребителя Неправильный ответ Конец формы

Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

Начало формы Сваркой Правильный ответ Болтовым соединением Неправильный ответ Фланцевым соединением Неправильный ответ Любым подручным способом Неправильный ответ Конец формы

Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

Начало формы Можно Неправильный ответ Не допускается Правильный ответ Можно, при отсутствии внешних повреждений Неправильный ответ Можно, с разрешения непосредственного руководителя Неправильный ответ Конец формы

Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?

Начало формы По протоколам эксплуатационных испытаний Неправильный ответ По штампу или маркировке на средстве защиты Правильный ответ По бирке, которая приклеивается к средству защиты Неправильный ответ По внешнему виду средств защиты Неправильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Правильный ответ Фоном служит цвет двери трансформатора Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 20

Требованиям каких нормативно-технических документов должно соответствовать устройство электроустановок?

Начало формы ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ, СНиП и других нормативно-технических документов Правильный ответ ПУЭ и ГОСТ Неправильный ответ ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ и РД Неправильный ответ ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ и СНиП Неправильный ответ Конец формы

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Начало формы Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок Правильный ответ Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Конец формы

Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был признан профнепригодным к данному виду деятельности?

Начало формы Он подлежит увольнению Неправильный ответ Он снимается с подготовки Правильный ответ Ему продляется срок дублирования на определенное количество смен Неправильный ответ Может быть применена одна из перечисленных мер Неправильный ответ Конец формы

Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в электроустановках?

Начало формы В электроустановках до 1000 В - третью, а в электроустановках свыше 1000 В - четвертую Правильный ответ В электроустановках до 1000 В - четвертую, а в электроустановках свыше 1000 В - пятую Неправильный ответ Во всех электроустановках - третью Неправильный ответ Во всех электроустановках - четвертую Неправильный ответ Во всех электроустановках - четвертую либо пятую Неправильный ответ Конец формы

Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В?

Начало формы Один из числа оперативного персонала, имеющий III группу Неправильный ответ Два работника, имеющие III группу Неправильный ответ Два работника, один из которых имеет III группу, а второй - IV Правильный ответ Один из числа оперативного персонала, имеющий IV группу Неправильный ответ Конец формы

Кто должен осуществлять плановую поверку электрических счетчиков?

Начало формы Энергоснабжающая организация Неправильный ответ Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией Правильный ответ Органы энергонадзора Неправильный ответ Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии Неправильный ответ Конец формы

Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты?

Начало формы Один раз в год по графику Неправильный ответ Один раз в год перед началом грозового сезона Правильный ответ Один раз в три месяца Неправильный ответ Один раз в три года Неправильный ответ Конец формы

Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?

Начало формы По протоколам эксплуатационных испытаний Неправильный ответ По штампу или маркировке на средстве защиты Правильный ответ По бирке, которая приклеивается к средству защиты Неправильный ответ По внешнему виду средств защиты Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

Начало формы В электроустановках напряжением не выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 220 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 1000 В Неправильный ответ Применение контрольных ламп запрещается Правильный ответ Конец формы

Какое количество указателей напряжения до 1000 В должна иметь при себе бригада, обслуживающая воздушные линии электропередачи?

Начало формы Достаточно одного Неправильный ответ 2 штуки Правильный ответ 3 штуки Неправильный ответ Определяется местными условиями Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 21

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица организации за повреждение подземных кабельных линий напряжением до 1000 В?

Начало формы От двадцати до тридцати тысяч рублей Неправильный ответ От десяти до пятнадцати тысяч рублей Неправильный ответ От двух до трех тысяч рублей Правильный ответ От пяти до десяти тысяч рублей Неправильный ответ От десяти до двадцати тысяч рублей Неправильный ответ Конец формы

Кто определяет категорию электроприемников по надежности электроснабжения?

Начало формы Проектная организация Правильный ответ Органы Ростехнадзора Неправильный ответ Потребители Неправильный ответ Энергоснабжающая организация Неправильный ответ Конец формы

Какой персонал относится к неэлектротехническому?

Начало формы Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) Неправильный ответ Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок Неправильный ответ Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования Неправильный ответ Персонал, не попадающий под определение "электротехнического", "электротехнологического" персонала Правильный ответ Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Каким образом члены бригады, имеющие третью группу по электробезопасности, могут осуществлять временный уход с рабочего места в РУ?

Начало формы Самостоятельно, в любое время Неправильный ответ С разрешения производителя работ, самостоятельно Правильный ответ С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего IV группу по электробезопасности Неправильный ответ С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего такую же группу по электробезопасности Неправильный ответ Конец формы

Какие меры безопасности необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

Начало формы Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа Неправильный ответ Обеспечить закрытие кнопок Неправильный ответ Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки Неправильный ответ Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы Правильный ответ Конец формы

Какой допустимый класс точности должен быть у расчетных счетчиков активной электроэнергии для непромышленных объектов?

Начало формы 2,0 Правильный ответ 1,0 Неправильный ответ 1,5 Неправильный ответ 2,5 Неправильный ответ 0,5 Неправильный ответ Конец формы

В каких цепях производится измерение напряжения?

Начало формы В цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения Неправильный ответ В цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более Неправильный ответ В цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных устройств Неправильный ответ В цепях дугогасящих реакторов Неправильный ответ Во всех перечисленных цепях Правильный ответ Конец формы

Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока?

Начало формы Не более 2 Ом Неправильный ответ Не более 4 Ом Правильный ответ Не более 6 Ом Неправильный ответ Не более 8 Ом Неправильный ответ Конец формы

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Начало формы Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Правильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Правильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 22

Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам второй категории?

Начало формы Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения Неправильный ответ Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей Правильный ответ Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров Неправильный ответ Конец формы

В течении какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?

Начало формы В течении 24 часов Неправильный ответ В течении 48 часов Неправильный ответ В течении 72 часов Правильный ответ В течении 120 часов Неправильный ответ Конец формы

В каком случае удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках подлежит замене?

Начало формы По истечения срока действия группы по электробезопасности Неправильный ответ В случае утери удостоверения Неправильный ответ При повышении группы по электробезопасности Неправильный ответ В случае изменения должности Правильный ответ Конец формы

Какой документ должен иметь электротехнический персонал для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Распоряжение Правильный ответ Наряд Неправильный ответ Приказ Неправильный ответ План проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1000 В в городах под тротуарами?

Начало формы Участок земли вдоль кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1,0 и и 0,6 м соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону Правильный ответ Участок земли вдоль кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящий от крайних кабелей на расстоянии 1,2 м в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону Неправильный ответ Участок земли, непосредственно расположенный под кабельной линией Неправильный ответ Участок земли, расположенный под кабельной линией, отстоящий по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1,0 м Неправильный ответ Конец формы

Кто должен осуществлять замену расчетных электрических счетчиков?

Начало формы Энергоснабжающая организация Неправильный ответ Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией Правильный ответ Органы энергонадзора Неправильный ответ Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии Неправильный ответ Конец формы

Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

Начало формы Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока Правильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока Неправильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока Неправильный ответ Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока Неправильный ответ Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С-S?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников Неправильный ответ Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении Неправильный ответ Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении Неправильный ответ Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания Правильный ответ Конец формы

Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?

Начало формы Не включать! Работают люди. Неправильный ответ Работа под напряжением. Повторно не включать! Неправильный ответ Заземлено. Правильный ответ Осторожно! Электрическое напряжение. Неправильный ответ Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Не влезай! Убьет"?

Начало формы К запрещающим Неправильный ответ К предупреждающим Правильный ответ К предписывающим Неправильный ответ К указательным Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 23

Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок?

Начало формы Энергоснабжающая организация Неправильный ответ Потребители Правильный ответ Органы Ростехнадзора Неправильный ответ Обслуживающая организация Неправильный ответ Конец формы

Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Начало формы Обозначаются буквой N и зеленым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и белым цветом Неправильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Правильный ответ Обозначаются буквой N и желтым цветом Неправильный ответ Конец формы

Кто относится к электротехнологическому персоналу?

Начало формы Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники Правильный ответ Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок Неправильный ответ Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования Неправильный ответ Персонал, который не попадает под определение электротехнического Неправильный ответ Конец формы

Какие обязанности возложены на административно-технический персонал?

Начало формы Организация и обеспечение ремонтных работ в электроустановках Неправильный ответ Организация и обеспечение технологического обслуживания и ремонта электрооборудования Неправильный ответ Организация технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках Правильный ответ Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право выдавать наряды и распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Начало формы Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу V Правильный ответ Работники из числа оперативного персонала организации, имеющие группу V Неправильный ответ Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу IV Неправильный ответ Ответственный за электрохозяйство Неправильный ответ Конец формы

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

Начало формы Не выше 12 В Неправильный ответ Не выше 42 В Неправильный ответ Не выше 50 В Правильный ответ Не выше 127 В Неправильный ответ Конец формы

В какие сроки необходимо проводить поверку расчетных средств учета электрической энергии?

Начало формы Не реже одного раза в два года Неправильный ответ В сроки, указанные государственными стандартами Неправильный ответ В сроки, указанные государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств Правильный ответ В сроки, указанные государственными стандартами, но не реже одного раза в три года Неправильный ответ Конец формы

Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?

Начало формы Стальные трубы электропроводок Правильный ответ Свинцовые оболочки проводов и кабелей Неправильный ответ Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок Неправильный ответ Трубы канализации и центрального отопления Неправильный ответ Любые из перечисленных проводников Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

Начало формы В электроустановках до 1000 В Правильный ответ В электроустановках свыше 1000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства Неправильный ответ Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением свыше 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением до 10000 В Неправильный ответ Во всех электроустановках Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 24

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

Начало формы Дисциплинарная Неправильный ответ Уголовная Неправильный ответ Административная Неправильный ответ В соответствии с действующим законодательством Правильный ответ Конец формы

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Начало формы Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения Неправильный ответ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок Правильный ответ Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения Неправильный ответ Конец формы

Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады?

Начало формы Ответственный руководитель работ Неправильный ответ Производитель работ Неправильный ответ Допускающий Правильный ответ Все перечисленные Неправильный ответ Конец формы

Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным?

Начало формы Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ. выполняемых в порядке текущей эксплуатации Неправильный ответ Допуск к работе и надзор во время работы Неправильный ответ Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы Неправильный ответ Любое из перечисленных мероприятий относится к организационным Правильный ответ Конец формы

Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ?

Начало формы Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий Неправильный ответ Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады Правильный ответ Конец формы

Каким образом производится учет электроэнергии во время ремонта средств измерений при работающем технологическом оборудовании?

Начало формы По усредненным данным, полученным за последние три месяца Неправильный ответ На время ремонта должны быть установлены резервные средства измерения Правильный ответ В этот период никакие измерения не производится Неправильный ответ Конец формы

Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным  вскрытием грунта?

Начало формы По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет Правильный ответ По графику, но не реже одного раза в три года Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в шесть лет Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в девять лет Неправильный ответ По графику, но не реже одного раза в год Неправильный ответ Конец формы

Какое минимальное количество диэлектрических перчаток должно быть в распределительных устройствах напряжением до 1000 В?

Начало формы 1 пара Неправильный ответ 2 пары Правильный ответ 3 пары Неправильный ответ Определяется местными условиями Неправильный ответ Конец формы

Какое количество указателей напряжения для проверки совпадения фаз должна иметь при себе бригада, обслуживающая кабельные линии ?

Начало формы Достаточно одного Неправильный ответ 2 штуки Неправильный ответ 3 штуки Неправильный ответ Определяется местными условиями Правильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Правильный ответ Фоном служит цвет двери трансформатора Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 25

Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

Начало формы Принять меры по устранению неполадок Неправильный ответ Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю Правильный ответ Вызвать ремонтную службу Неправильный ответ Самостоятельно устранить неисправности Неправильный ответ Конец формы

Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения электроприемников второй категории?

Начало формы Два независимых взаимно резервирующих источника питания Правильный ответ Достаточно одного источника питания, при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 12 часов Неправильный ответ Три независимых взаимно резервирующих источника питания Неправильный ответ Достаточно одного источника питания, при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 24 часов Неправильный ответ Конец формы

В течении какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?

Начало формы От 1 до 5 смен Неправильный ответ От 2 до 4 смен Неправильный ответ От 2 до 10 смен Неправильный ответ От 2 до 14 смен Правильный ответ От 5 до 15 смен Неправильный ответ Конец формы

Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности?

Начало формы Ответственный за электрохозяйство Потребителя Неправильный ответ Руководитель организации Правильный ответ Технический руководитель Потребителя Неправильный ответ Инспектор Ростехнадзора Неправильный ответ Конец формы

У кого должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка?

Начало формы На рабочем месте ответственного за электрохозяйство Неправильный ответ На рабочем месте оперативного персонала Правильный ответ На рабочем месте технического руководителя организации Неправильный ответ У всех перечисленных работников должно быть по комплекту схем Неправильный ответ Конец формы

Как часто должны проводиться осмотры кабельных колодцев с линиями напряжением до 35 кВ?

Начало формы Не реже одного раза в три месяца Неправильный ответ Не реже одного раза в 6 месяцев Неправильный ответ Не реже одного раза в год Неправильный ответ Не реже одного раза в два года Правильный ответ Конец формы

Какому административному воздействию подвергаются юридические лица за непроизводительное расходование энергетических ресурсов?

Начало формы Штраф в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда Правильный ответ Административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток Неправильный ответ Штраф в размере от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток Неправильный ответ Конец формы

Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN?

Начало формы Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены Неправильный ответ Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены c помощью заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника Неправильный ответ Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников Правильный ответ Конец формы

Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?

Начало формы По протоколам эксплуатационных испытаний Неправильный ответ По штампу или маркировке на средстве защиты Правильный ответ По бирке, которая приклеивается к средству защиты Неправильный ответ По внешнему виду средств защиты Неправильный ответ Конец формы

Какое количество указателей напряжения до 1000 В должна иметь при себе бригада, обслуживающая воздушные линии электропередачи?

Начало формы Достаточно одного Неправильный ответ 2 штуки Правильный ответ 3 штуки Неправильный ответ Определяется местными условиями Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 26

За что несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство?

Начало формы За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями Правильный ответ За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Неправильный ответ За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий Неправильный ответ За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках производится назначение ответственного за электрохозяйство?

Начало формы Во всех электроустановках, независимо от владельца Неправильный ответ Во всех электроустановках, кроме тех, где владельцы электроустановок выше 1000 В - граждане Неправильный ответ Во всех электроустановках, кроме тех, где владельцы электроустановок выше 1000 В - граждане или электрохозяйство включает в себя только ВРУ, осветительные установки и электрооборудование напряжением не выше 380 В Правильный ответ Во всех электроустановках, кроме тех, где электрохозяйство включает в себя только ВРУ, осветительные установки и электрооборудование напряжением не выше 380 В Неправильный ответ Конец формы

Какую группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В?

Начало формы Вторая Неправильный ответ Третья Неправильный ответ Четвертая Правильный ответ Пятая Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Правильный ответ В электроустановках напряжением до и выше 1000 В Неправильный ответ В любых электроустановках Неправильный ответ Конец формы

Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения?

Начало формы Один раз в год Неправильный ответ Два раза в год Правильный ответ Один раз в два года Неправильный ответ Один раз в три года Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право осуществлять вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по нормальному функционированию регистрирующих приборов?

Начало формы Персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя Правильный ответ Административно-технический персонал Неправильный ответ Электротехнический персонал Неправильный ответ Электротехнологический персонал Неправильный ответ Конец формы

Какая группа электробезопасности должна быть у производителя работ при испытании электрооборудования?

Начало формы Не ниже третьей Неправильный ответ Не ниже четвертой Правильный ответ Не ниже пятой Неправильный ответ Третья или четвертая Неправильный ответ Конец формы

Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

Начало формы Из черной или оцинкованной стали или меди Правильный ответ Из меди и алюминия Неправильный ответ Из стали, меди и алюминия Неправильный ответ Из оцинкованной стали и алюминия Неправильный ответ Конец формы

Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

Начало формы Можно Неправильный ответ Не допускается Правильный ответ Можно, при отсутствии внешних повреждений Неправильный ответ Можно, с разрешения непосредственного руководителя Неправильный ответ Конец формы

Какое количество изолирующих клещей на напряжение до 1000 В должно быть на  рабочем месте оперативно-ремонтного персонала?

Начало формы Достаточно одних Правильный ответ 2 штуки Неправильный ответ 3 штуки Неправильный ответ Определяется местными условиями Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 27

Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

Начало формы Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли Неправильный ответ Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов Неправильный ответ Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры Неправильный ответ Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой Неправильный ответ Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью Правильный ответ Конец формы

Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

Начало формы МЧС России Неправильный ответ Ростехнадзор Правильный ответ Главгосэнергонадзор Неправильный ответ Роспотребнадзор Неправильный ответ Конец формы

В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

Начало формы Не позднее 1 недели со дня последней проверки Неправильный ответ Не позднее 2 недель со дня последней проверки Неправильный ответ Не позднее 3 недель со дня последней проверки Неправильный ответ Не позднее 1 месяца со дня последней проверки Правильный ответ Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки Неправильный ответ Конец формы

На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 15 календарных дней со дня начала работы Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

Начало формы Не более 5 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Не более 10 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей Правильный ответ Не более 20 календарных дней со дня начала работы Неправильный ответ На все время проведения работ Неправильный ответ Конец формы

Чему должен соответствовать срок поверки трансформатора тока, встроенного в энергооборудование?

Начало формы Межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены Неправильный ответ Межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены Правильный ответ Расчетному сроку эксплуатации оборудования Неправильный ответ Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока Неправильный ответ Конец формы

В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен?

Начало формы Если разрушено более 90 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 80 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 70 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 60 % его сечения Неправильный ответ Если разрушено более 50 % его сечения Правильный ответ Конец формы

Для чего предназначены защитные каски?

Начало формы Для защиты головы работающего от механических повреждений Неправильный ответ Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей Неправильный ответ Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В Неправильный ответ Для защиты от всего перечисленного Правильный ответ Конец формы

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Не влезай! Убьет"?

Начало формы К запрещающим Неправильный ответ К предупреждающим Правильный ответ К предписывающим Неправильный ответ К указательным Неправильный ответ Конец формы

Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

Начало формы Белый Неправильный ответ Желтый Неправильный ответ Фоном служит цвет поверхности бетона Правильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 28

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?

Начало формы Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Правильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - белым цветом Неправильный ответ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за ввод в эксплуатацию электроустановок без разрешения соответствующих органов?

Начало формы От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток Правильный ответ От двухсот до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток Неправильный ответ От ста до двухсот тысяч рублей Неправильный ответ От тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток Неправильный ответ Конец формы

Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?

Начало формы Ответственный руководитель работ Неправильный ответ Производитель работ Правильный ответ Допускающий Неправильный ответ Все перечисленные Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок  напряжением выше 1000 В?

Начало формы Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V Правильный ответ Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V Неправильный ответ Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV Неправильный ответ Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV Неправильный ответ Конец формы

Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?

Начало формы Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке Неправильный ответ Не реже одного раза в год с отметкой о проверке Неправильный ответ Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке Правильный ответ Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке Неправильный ответ Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке Неправильный ответ Конец формы

Какая надпись должна быть выполнена на счетчике электрической энергии?

Начало формы Надпись, указывающая наименование владельца счетчика Неправильный ответ Надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии Правильный ответ Надпись, указывающая наименование энергоснабжающей организации Неправильный ответ Надпись, указывающая наименование организации-поверителя Неправильный ответ Конец формы

В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?

Начало формы В синий цвет Неправильный ответ В черный цвет Правильный ответ В зеленый цвет Неправильный ответ В белый цвет Неправильный ответ В красный цвет Неправильный ответ Конец формы

В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

Начало формы В электроустановках напряжением не выше 380 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 220 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением не выше 1000 В Неправильный ответ Применение контрольных ламп запрещается Правильный ответ Конец формы

В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?

Начало формы В электроустановках напряжением до 1000 В Неправильный ответ В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ Неправильный ответ В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ Правильный ответ В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ Неправильный ответ Конец формы

Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?

Начало формы Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные Неправильный ответ Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные Неправильный ответ Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные Правильный ответ Особых требований не предусмотрено Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 29

За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?

Начало формы За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок Неправильный ответ За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Неправильный ответ За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта Правильный ответ За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Неправильный ответ Конец формы

Какой максимальный размер штрафа, налагаемого на должностных лиц Потребителя, государственными инспекторами энергетического надзора Ростехнадзора?

Начало формы Пять тысяч рублей Неправильный ответ Восемь тысяч рублей Неправильный ответ Десять тысяч рублей Неправильный ответ Одна тысяча рублей Правильный ответ Конец формы

Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?

Начало формы Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы Правильный ответ Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы Неправильный ответ Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы Неправильный ответ Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний Неправильный ответ Конец формы

В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?

Начало формы При появлении дыма или первых признаках появления огня Неправильный ответ При поломке приводного механизма Неправильный ответ При нагреве подшипников сверх установленной температуры Неправильный ответ При несчастном случае с персоналом Неправильный ответ В любом из перечисленных случаев Правильный ответ Конец формы

Что должно обязательно указываться в наряде-допуске рядом с фамилией и инициалами работников?

Начало формы Дата рождения Неправильный ответ Место работы Неправильный ответ Группа допуска по электробезопасности Правильный ответ Возраст Неправильный ответ Конец формы

Какие меры безопасности необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

Начало формы Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа Неправильный ответ Обеспечить закрытие кнопок Неправильный ответ Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки Неправильный ответ Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы Правильный ответ Конец формы

Какие условия должна выполнить организация для заключения Договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией?

Начало формы В наличии должно быть отвечающее установленным техническим требованиям энергопринимающее оборудование, присоединенное к сетям энергоснабжающей организации, другое необходимое оборудование и средства учета потребления энергии Правильный ответ Рабочие места должны быть укомплектованы средствами индивидуальной защиты и первичного пожаротушения Неправильный ответ На всех рабочих местах должна быть нормативно-техническая документация Неправильный ответ Все перечисленные условия Неправильный ответ Конец формы

Что называется рабочим заземлением?

Начало формы Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством Неправильный ответ Заземление, выполняемое в целях электробезопасности Неправильный ответ Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) Правильный ответ Конец формы

Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

Начало формы Можно Неправильный ответ Не допускается Правильный ответ Можно, при отсутствии внешних повреждений Неправильный ответ Можно, с разрешения непосредственного руководителя Неправильный ответ Конец формы

Какое минимальное количество диэлектрических перчаток должно быть в распределительных устройствах напряжением до 1000 В?

Начало формы 1 пара Неправильный ответ 2 пары Правильный ответ 3 пары Неправильный ответ Определяется местными условиями Неправильный ответ Конец формы

БИЛЕТ 30

На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?

Начало формы Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ Неправильный ответ На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки Правильный ответ На сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ Неправильный ответ На все электроустановки Неправильный ответ Конец формы

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники?

Начало формы Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине Неправильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов Неправильный ответ Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах Правильный ответ Обозначаются буквой N и голубым цветом Неправильный ответ Конец формы

Какой минимальный стаж работы должен быть у человека с высшим электротехническим образованием для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую?

Начало формы 3 месяца в предыдущей группе Правильный ответ 2 месяца в предыдущей группе Неправильный ответ 6 месяцев в предыдущей группе Неправильный ответ 1 месяц в предыдущей группе Неправильный ответ Не нормируется Неправильный ответ Конец формы

Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?

Начало формы Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III Правильный ответ Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II Неправильный ответ Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV Неправильный ответ Сами сварщики Неправильный ответ Конец формы

Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1000 В в городах под тротуарами?

Начало формы Участок земли вдоль кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1,0 и и 0,6 м соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону Правильный ответ Участок земли вдоль кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящий от крайних кабелей на расстоянии 1,2 м в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону Неправильный ответ Участок земли, непосредственно расположенный под кабельной линией Неправильный ответ Участок земли, расположенный под кабельной линией, отстоящий по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1,0 м Неправильный ответ Конец формы

Каким образом производится учет электроэнергии во время ремонта средств учета электроэнергии?

Начало формы По усредненным данным, полученным за последние три месяца Неправильный ответ На время ремонта должны быть установлены резервные средства учета Правильный ответ В этот период учет электроэнергии не производится Неправильный ответ Конец формы

В каком случае допускается перерыв в энергоснабжении организации без согласования с абонентом?

Начало формы В случае нарушения порядка расчетов за электроэнергию Неправильный ответ При проведении вынужденного ремонта в энергоснабжающей организации Неправильный ответ В случае неудовлетворительного состояния энергоустановок абонента, угрожающего аварией или создающим угрозу жизни и безопасности граждан, что подтверждается органами Ростехнадзора Правильный ответ Во время стихийных природных явлений Неправильный ответ Конец формы

Что понимается под напряжением прикосновения?

Начало формы Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного Правильный ответ Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека Неправильный ответ Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками Неправильный ответ Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека Неправильный ответ Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом Неправильный ответ Конец формы

Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

Начало формы Путем скручивания их в сторону пальцев Правильный ответ Путем растяжки и визуального осмотра Неправильный ответ Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха Неправильный ответ Путем проведения электрических испытаний Неправильный ответ Конец формы

Для чего предназначены защитные каски?

Начало формы Для защиты головы работающего от механических повреждений Неправильный ответ Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей Неправильный ответ Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В Неправильный ответ Для защиты от всего перечисленного Правильный ответ Конец формы